Приложение №8

к договору

Способы определения объема потребления электроэнергии.

- Расчет по показаниям приборов учета.

W=Kтр х (Aтек – Апред)

- Статистический способ

.

Птек – потребление текущего месяца без приборов учета,

Пан – потребление аналогичного месяца предыдущего года

Ппрм -  потребление предыдущего месяца текущего года

П’прм -  потребление предыдущего месяца предыдущего года

П’год – потребление предыдущего года

- Расчетные способы

  - Для объекта с присоединенной мощностью не превышающей 25кВа

Расчетный способ 1

где 	t – число часов работы  электроприемника  в сутки за расчетный месяц, ч;

T – период времени, за который производится оплата , дн;

РЭП – номинальная мощность электроприемники, кВт;

m – количество электроприемников;

n – количество электронагревательных приборов;

tэл.пл – число часов работы электронагревательных приборов в сутки за расчетный месяц (в течение отопительного сезона определяется как 24 ч), ч;

Рэл.нагi – номинальная мощность электронагревательного прибора, кВт;

К – коэффициент принимается 1,1 в случае временном отсутствия прибора учета и 1,2 для безучетного потребления (постоянного отсутствия приборов учета).

3.2. Для объекта с присоединенной мощностью превышающей 25кВА.

Расчетный способ 2

или

где 	Imax – ток уставки предохранительного автомата, А;

Umax – напряжение в максимуме нагрузки, кВ;

cos ( – средний коэффициент мощности в максимум нагрузки;

Pmax – договорная максимальная нагрузка, кВт;

Tmax – число часов использования максимума нагрузки (24 ч в сутки по акту безучетного потребления) , ч.

3.3. Для актированного безучетного потребления (вмешательство в работу приборов учета и несанкционированное подключение электроприемников в обход приборов учета) и недопуска Покупателем представителя гарантирующего поставщика к осмотру приборов учета и электроустановок.

Расчетный способ 3

Pmax – установленная актом безучетного потребления максимальная нагрузка, кВт;

Т24 –на полное число часов (24 ч) использования максимума нагрузки в сутки умноженное на количество дней по акту безучетного потребления , ч.

3.4.Расчетный способ 4

Балансное распределение энергии, при котором между Покупателями, у которых отсутствуют (неисправны) приборы учета и энергопринимающие устройства которых присоединены к   одному объекту электросетевого хозяйства (КТП) в долевом соотношении от потребляемой мощности этих покупателей распределяется разность между расходом электроэнергии по прибору учета, установленному на объекте электросетевого хозяйства и расходом по приборам учета потребителей, подключенным к данному объекту и оснащенных приборами учета, с учетом нормативных потерь.