Приложение

к постановлению департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области

от « 13 » марта 2009г.   №09/46

Методика

расчета объемов расхода электрической энергии на освещение мест общего пользования зданий

- Общие положения

  - Методика расчета объемов расхода электрической энергии на освещение мест общего пользования зданий (далее – Методика) устанавливает правила и методы определения количества электрической энергии, используемой осветительными приборами мест общего пользования зданий бюджетной сферы в условиях отсутствия приборов учета.

  - Методика разработана в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 6 апреля 2003 года №34, строительными нормами и правилами СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», утвержденными постановлением Минстроя Российской Федерации от 2 августа 1995 года №18-78), Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», принятым постановлением Госстандарта Российской Федерации от 19 июня 2000 года №158-ст, и постановлением администрации Костромской области от 09 октября 2006 года №80-а «Об упорядочении контроля за расходом и отпуском электрической энергии».

  - Действие Методики распространяется на правоотношения в сфере нормирования и лимитирования потребления электрической энергии организациями, финансируемыми из областного бюджета.

  - Методика используется в следующих случаях:

- определение норм и лимитов потребления электрической энергии;

- составление балансов электрической энергии зданий;

- осуществление контроля за расходом электрической энергии;

- проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов;

- заключение договоров аренды помещений зданий;

- в иных случаях.

- Правила и методы расчета объемов расхода электрической энергии на освещение мест общего пользования зданий

  - Находящиеся в зданиях помещения разделяются, в зависимости от их назначения, на две категории: основные помещения, используемые непосредственно для целей производственных, служебных, проживания и т.п., и места общего пользования: тамбуры, коридоры, вестибюли, лестничные площадки, туалеты, подвалы, чердаки и другие вспомогательные помещения, а также придомовая территория зданий. Если в здании располагаются несколько лиц, им начисляются к оплате объемы электрической энергии, которые делятся на две составляющие:

- используемые основными помещениями, занимаемыми каждым из этих лиц;

- расходуемые местами общего пользования, оплачиваемые, как правило, совместно находящимися в здании лицами.

Распределение объемов последней составляющей производится в соответствии с использованием данных помещений.

В случае, если отдельно взятым помещением, относящимся к местам общего пользования, пользуется только одно из лиц, занимающих здание, объемы электропотребления этого помещения оплачиваются данным лицом. При совместном использовании – соразмерно численности персонала или проживающих, если соответствующим договором не установлено иное.

  - Расход электрической энергии на освещение мест общего пользования, распределяемой между лицами, расположенными в здании, определяется на основании данных приборов учета.

При отсутствии сведений об объемах бесприборного потребления, что имеет место в большинстве случаев, количество электрической энергии, используемой на данные цели, находится расчетным путем, исходя из мощности осветительных приборов и времени их работы.

Э = [ ΣРу•Ту + ΣРп•Тп + ΣРч•Тч + ΣРт•Тт + ΣРл•Тл + … + ΣРi•Ti ] • К кВт·час, где

ΣРу, ΣPп, ΣРч, ΣРт, ΣРл, ΣРi – суммарная мощность осветительных приборов (кВт), установленных соответственно для освещения придомовой территории, подвалов, чердаков, тамбуров, лестничных площадок и других мест общего пользования.

Ту, Тп, Тч, Тт, Тл, Ti – время работы осветительных приборов за расчетный период (час) соответственно придомовой территорий, подвалов, чердаков, тамбуров, лестничных площадок и других мест общего пользования принимается на основании фактических данных.

К – коэффициент, учитывающий число негорящих ламп. Принимается равным 0,95.

При отсутствии фактических данных продолжительность освещения лестничных площадок и тамбуров, определяется, исходя из его функционирования в темное время суток. Суточная длительность работы осветительных приборов придомовых территорий (Ту) также принимается, исходя из продолжительности темного времени суток, но за вычетом сумеречного времени, которое составляет 1 час.

Для условий Костромской области продолжительность темного времени суток принимается в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

| Расчетный период (месяц) | 1 | 2 | 3 | 1 кв. | 4 | 5 | 6 | 2 кв. | 7 | 8 | 9 | 3 кв. | 10 | 11 | 12 | 4 кв. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность среднесуточного темного времени (час.) | 16,1 | 14,3 | 12,1 | 13,9 | 9,6 | 7,7 | 7,3 | 8,7 | 7,3 | 9,1 | 11,3 | 9,5 | 13,6 | 15,7 | 16,7 | 14,7 | 11,7 |

В случае если фактический расчетный период не совпадает с указанным в таблице, производится корректировка продолжительности темного времени суток путем принятия соответствующих соразмерных значений.

Длительность работы осветительных приборов других мест общего пользования зависит от их назначения и использования. При проведении расчетов для такого рода помещений принимается фактическая продолжительность их функционирования, которая определяется путем проведения мониторинга.

В случае если нет сведений о мощности используемых источников света лестничных площадок, тамбуров, подвалов, чердаков, а также придомовых территорий, рекомендуется принимать следующее значение мощности одной светоточки для данных помещений:

Рл = Рп = Рч = 0,06 кВт, Ру = 0,25 кВт.

При отсутствии данных о количестве осветительных приборов, установленных в тамбурах и на лестничных площадках, расчет их суммарной мощности (ΣР) допускается производить по формуле:

ΣР = ∆p • ΣF, кВт.

∆р = 0,01 кВт/м2 - удельная мощность освещения тамбуров и лестничных площадок.

ΣF – суммарная площадь лестничных площадок и тамбуров (м2).

  - При проведении ориентировочных расчетов по контролю за расходом и отпуском электрической энергии, а также в других случаях, не связанных с коммерческими расчетами, для многоквартирных домов допускается определять объем электропотребления, расходуемой на нужды освещения мест общего пользования, на основании укрупненных нормативов следующим образом:

Э = ∆w • F, кВт·час

F – общая площадь жилых помещений (квартир) многоквартирного дома (м2).

∆w – удельный норматив электропотребления (кВт·час/м2) осветительных приборов мест общего пользования на 1м2 жилых помещений многоквартирного дома принимается в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2.

| Расчетный период | 1 | 2 | 3 | 1 кв. | 4 | 5 | 6 | 2 кв. | 7 | 8 | 9 | 3 кв. | 10 | 11 | 12 | 4 кв. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный норматив электропотребления МОП (∆w) кВт·час/м2 | 0,62 | 0,55 | 0,47 | 1,6 | 0,37 | 0,3 | 0,26 | 1,0 | 0,28 | 0,35 | 0,44 | 1,1 | 0,52 | 0,6 | 0,64 | 1,7 | 5,4 |

Установленный данным пунктом метод не может применяться для расчета количества электрической энергии, расходуемой на освещение мест общего пользования общежитий.