# МЭР -

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 августа 1994 г. N 902-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ"

(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЯ губернатора Санкт-Петербурга

от 31.12.1996 N 596-р, ИЗМЕНЕНИЙ, внесенных протоколом

Городской межведомственной комиссии от 24.04.1998 N 1,

ИЗМЕНЕНИЙ, внесенных протоколом Городской межведомственной

комиссии от 30.04.2004 N 24, ИЗМЕНЕНИЙ, внесенных протоколом

Городской межведомственной комиссии от 14.04.2006 N 11,

ПРОТОКОЛОВ Городской межведомственной комиссии

от 31.08.2007 N 4, от 25.04.2008 N 10, от 08.08.2008 N 3)

1. Утвердить одобренные Городской межведомственной комиссией "Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге".

2. Обязать принять настоящие "Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге" к руководству и неукоснительному исполнению:

- руководителей органов исполнительной власти города, предприятий и организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, имеющих на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде и обслуживании источники теплоснабжения, инженерные коммунальные сооружения и коммуникации, здания и теплопотребляющие системы;

- руководителей строительно-монтажных, ремонтных и наладочных организаций, выполняющих монтаж, наладку и ремонт на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса.

3. Контроль за выполнением "Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге" всеми предприятиями, организациями и службами, расположенными на территории района, возложить на районные (городские) администрации.

4. Комитету по управлению городским хозяйством обеспечить издание "Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге" тиражом 1000 экземпляров. Срок до 01.10.1994.

5. Комитету экономики и финансов обеспечить финансирование издания настоящих "Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге".

6. Считать утратившими силу "Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинграде", утвержденные решением Исполкома Ленсовета N 517.

7. Поручить Городской межведомственной комиссии при необходимости вносить соответствующие изменения и дополнения в "Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, утвержденные п. 1 настоящего распоряжения.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Санкт-Петербурга - председателя Комитета по управлению городским хозяйством.

Мэр - Председатель Правительства

Санкт-Петербурга

А.А.Собчак

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению мэра -

Председателя Правительства

от 31.08.1994 N 902-р

ПРАВИЛА

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО

СЕЗОНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

(в ред. Изменений, внесенных протоколом Городской МВК

от 14.04.2006 N 11, Протоколов Городской МВК

от 31.08.2007 N 4, от 25.04.2008 N 10, от 08.08.2008 N 3)

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обязательны для:

- всех исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, организаций, предприятий и учреждений Санкт-Петербурга, действующих в сфере ведения этих органов и имеющих на балансе в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде, обслуживании источники энергоснабжения, инженерные сооружения, коммуникации и здания;

- юридических лиц, независимо от объема вещных прав, осуществляющих отпуск, транспортировку или потребление энергоресурсов;

- строительно-монтажных, ремонтных и наладочных организаций, выполняющих строительство, монтаж, наладку и ремонт на объектах жилищно-коммунального и инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга.

1.2. Основной задачей всех предприятий, организаций и учреждений города при подготовке и проведении отопительного сезона является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

1.3. Ответственность за подготовку и проведение отопительного сезона устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.4. Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона подразделяется на этапы:

- подготовка к отопительному сезону;

- опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе;

- периодическое протапливание;

- регулярное отопление;

- прохождение зимнего максимума энергетических нагрузок;

- завершение отопительного сезона и обеспечение горячего водоснабжения (ГВС) в межотопительный период.

1.5. При подготовке и проведении отопительного сезона необходимо руководствоваться нормативно-техническими документами в соответствии с приложением 20.

1.6. Общий контроль за подготовкой и проведением отопительного сезона в городе в целом осуществляется Городской межведомственной комиссией по подготовке и проведению отопительного сезона в Санкт-Петербурге (далее - Городская МВК).

1.7. Решения, принимаемые Городской МВК в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, предприятий, организаций и учреждений Санкт-Петербурга, действующих в сфере ведения этих органов и юридических лиц, независимо от объема вещных прав, осуществляющих отпуск, транспортировку или потребление энергоресурсов.

1.8. Координацию подготовки и проведения отопительного сезона в районах осуществляют районные межведомственные комиссии, действующие на основании положений о районных межведомственных комиссиях по подготовке и проведению отопительного сезона, утвержденных главами администраций районов Санкт-Петербурга и согласованных Городской МВК.

1.9. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб предприятий и организаций по вопросам энергообеспечения города определяется Положением (приложение 1).

1.10. Взаимоотношения энергоснабжающих организаций с потребителями (абонентами) определяются заключенным между ними договором и действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Граница ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в прилагаемом к договору акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.11. Предприятия-потребители должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем и инженерных сетей;

при заключении договора на техническое обслуживание и ремонт со специализированной организацией обеспечивать допуск ее персонала в любое время суток;

беспрепятственный допуск в любое время суток на территории и в помещения своих объектов представителей Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Санкт-Петербургу (Ростехнадзор по Санкт-Петербургу), Городской и районной МВК;

круглосуточный допуск на территорию предприятий персонала энергоснабжающих организаций для производства работ по ремонту и обслуживанию инженерных сетей и осмотра систем энергопотребления;

разработку и выполнение согласно договору на пользование тепловой энергией графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

1.12. Государственный энергетический надзор за работой предприятий - потребителей тепловой и электрической энергии и выполнением Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил устройства электроустановок осуществляет территориальный орган Ростехнадзора.

1.13. Организация, ответственная за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, обязана:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций, проходящих по ее территории;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения каких-либо построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников по требованию владельца инженерных коммуникаций, за собственный счет либо за счет собственных средств юридических лиц, допустивших нарушение;

- принимать в соответствии с действующим законодательством меры к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать все материальные потери, связанные с восстановлением или переносом сооружений из охранной зоны инженерных коммуникаций, а также все материальные потери, связанные с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.14. Земляные работы, связанные со вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны вестись в соответствии с действующими Правилами производства работ при прокладке и переустройстве подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве.

1.15. Все работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства, энергоснабжающим предприятиям и их подрядным организациям производить с предварительным уведомлением администраций районов Санкт-Петербурга.

1.16. Плановые работы на инженерных сетях могут производиться в течение всего года в соответствии с технической документацией, по графикам производства работ, согласованным с администрациями районов Санкт-Петербурга и Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. При этом должны быть приняты меры по обеспечению энергоснабжения зданий в соответствии с условиями договора.

1.17. При возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, общее руководство по локализации и ликвидации их возлагается на Городскую и районные комиссии по чрезвычайным ситуациям в установленном порядке.

1.18. Организация, ответственная за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, жилищно-эксплуатационные службы, работники органов внутренних дел и Государственной инспекции безопасности дорожного движения при обнаружении технологического нарушения (вытекание горячей воды и выход пара на тепловых сетях, вытекание холодной воды на поверхность, образование провалов и т.п.):

- принимают меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб, которые должны обеспечить выезд своих представителей в течение одного часа после уведомления;

- незамедлительно информируют обо всех происшествиях, связанных с повреждениями инженерных коммуникаций, соответствующие диспетчерские службы города.

1.19. Во всех подъездах жилых домов владельцами зданий должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

1.20. Для разработки плана подготовки объектов инженерно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города к работе и эксплуатации в новом отопительном сезоне:

1.20.1. Все предприятия и организации, имеющие резервные топливные хозяйства, представляют до 1 апреля в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, в чьем ведении находятся или на территории района которого они расположены, планы по созданию запасов топлива по каждому виду топлива в натуральном выражении с учетом создания максимального запаса топлива к началу отопительного сезона (на 1 октября) по форме приложения 5.

1.20.2. Все предприятия и организации (в том числе ЖСК, ТСЖ и ЖК), имеющие на балансе, в оперативном управлении, хозяйственном ведении или аренде, обслуживании источники энергоснабжения, инженерные сооружения, коммуникации и осуществляющие отпуск, транспортировку или потребление энергоресурсов, расположенные на территории района, представляют до 1 апреля в администрацию района планы подготовки своих хозяйств к отопительному сезону.

1.20.3. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся предприятия и организации, имеющие резервные топливные хозяйства, в том числе и администрации районов Санкт-Петербурга, на территории которых они расположены, представляют до 10 апреля в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению планы по запасам топлива (по каждому виду топлива в натуральном выражении) по подведомственным организациям и организациям с учетом создания максимального запаса топлива к началу отопительного сезона (на 1 октября) по форме приложения 5 с разбивкой по организациям.

1.20.4. Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1", ГУП "ТЭК СПб", ЗАО "Лентеплоснаб", ООО "Петербургтеплоэнерго", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ОАО "Ленэнерго", ООО "ПетербургГаз", ООО "Обуховоэнерго", ОАО "НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова", ООО "Ижора-Энергосбыт" (ведущие энергоснабжающие организации Санкт-Петербурга) представляют до 10 апреля в КЭиИО (отдел Городской МВК) планы подготовки своих хозяйств к отопительному сезону и сведения по энергоисточникам и инженерным сетям.

1.20.5. Администрации районов по форме приложения 3, а другие исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, имеющие на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде, в обслуживании источники энергоснабжения (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения), инженерные сооружения, коммуникации и осуществляющие отпуск, транспортировку или потребление энергоресурсов, в произвольной форме представляют до 10 апреля в КЭиИО (отдел Городской МВК) сводные планы подготовки районов и своих хозяйств к отопительному сезону, а также в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению запланированные в бюджете объемы потребляемых энергоресурсов.

1.20.6. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга и ведущие энергоснабжающие организации представляют в КЭиИО (отдел Городской МВК) до 10 апреля справки по предварительным результатам прохождения отопительного сезона с указанием выявленных недостатков и конкретные предложения по их устранению.

1.21. Отчеты по выполнению планов подготовки к отопительному сезону представляют:

1.21.1. Предприятия и организации, указанные в п. 1.20.2, в администрации районов Санкт-Петербурга - не позднее 1 июля, 1 августа, 15 августа и 1 сентября.

1.21.2. Администрации районов Санкт-Петербурга по форме приложения 4 в КЭиИО (отдел Городской МВК) и Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, другие исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, имеющие на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде, обслуживании источники энергоснабжения (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения), инженерные сооружения, коммуникации и осуществляющие отпуск, транспортировку или потребление энергоресурсов и ведущие энергоснабжающие организации - по произвольной форме в КЭиИО (отдел Городской МВК) не позднее 3 июля, 3 августа, 18 августа и 3 сентября.

1.21.3. Все предприятия, указанные в п. 1.20.1, о выполнении заданий по созданию запасов топлива - не позднее 3-го числа отчетного месяца в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, в чьем ведении находятся или на территории района которого они расположены.

1.21.4. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, указанные в п. 1.20.3, о выполнении заданий по созданию запасов топлива подведомственными организациями и организациями, находящимися на территории района, - не позднее 3-го числа после окончания отчетного срока в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению по форме приложения 6.

1.21.5. Теплоснабжающими организациями не позднее 20 сентября и 5 октября в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга направляются адресные списки жилых домов, не имеющих актов проверки готовности объекта по состоянию на 15 сентября и 1 октября соответственно.

1.22. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к отопительному сезону к отчету прилагается справка с указанием в ней причин невыполнения, виновных в срыве работ и новые сроки выполнения.

1.23. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и создание аварийного запаса материалов осуществляется Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и Жилищным комитетом в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга.

1.24. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению при регистрации технических условий на строительство и реконструкцию объектов предусматривать установку приборов учета расходов тепла, воды, газа и электроэнергии.

Проектным организациям, заказчикам независимо от форм собственности включать в проектную документацию установку приборов учета расходов тепла, воды, газа и электроэнергии, а также проверять соответствие схемы категории надежности согласно действующим нормативно-правовым документам.

1.25. Порядок введения ограничения или прекращения отпуска (отгрузки) топливно-энергетических ресурсов и перечень стратегических организаций, не подлежащих ограничению или прекращению отпуска топливно-энергетических ресурсов, определяются договором и действующим законодательством Российской Федерации.

1.26. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей специализированных организаций в течение 1 часа от времени, указанного в телефонограмме вызова организации, проводящей аварийно-восстановительные работы, и за счет собственных средств выполнить работы по выделению зоны для прохода и обеспечения свободного доступа для выполнения ремонта, технического обслуживания и осмотра инженерных сооружений и систем энергопотребления.

Владелец обязан следить за гидроизоляцией подвальных помещений и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание воды в подвальные помещения зданий.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям владельца здания, согласованным с энергоснабжающей организацией.

1.27. Предоставление услуг по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению и водоотведению должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.28. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.

1.29. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга осуществляют контроль за подготовкой и проведением отопительного сезона в подведомственных организациях, предприятиях и учреждениях.

## 2. Подготовка к отопительному сезону

2.1. Подготовка к отопительному сезону включает:

- выявление недостатков по прошедшему отопительному сезону, разработка и выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений;

- издание приказа (распоряжения) об итогах прошедшего отопительного сезона с утверждением плана мероприятий по подготовке инженерно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и других зданий социально-бытового назначения к новому отопительному сезону;

- заключение договоров с подрядными организациями, решение вопросов финансирования и материально-технического обеспечения;

- проведение необходимых работ на источниках теплоснабжения, в т.ч. осмотры и испытания котлов, сосудов, трубопроводов в соответствии с требованиями Ростехнадзора РФ;

- выполнение работ на инженерных сетях по реконструкции, капитальному и текущему ремонтам, испытаниям и промывкам, разработку графика отпуска тепла и гидравлического режима тепловых сетей;

- проведение работ по подготовке зданий, профилактике, ремонту и замене оборудования на инженерных системах;

- выполнение работ на системах водоснабжения источников теплоснабжения;

- подготовку топливных складов, выполнение ремонта инженерного оборудования резервных топливных хозяйств, систем топливоподачи, топливоприготовления, железнодорожных и автомобильных подъездных путей, противопожарного хозяйства;

- создание запланированных запасов топлива.

2.2. Работы на источниках теплоснабжения должны быть завершены:

- по ремонту и профилактике электро-, водо- и газовых коммуникаций, обеспечивающие включение в работу источников тепла, - до 25 августа;

- для обеспечения нужд отопления в осенне-зимний период - до 1 сентября;

- для обеспечения нужд отопления в период прохождения зимнего максимума температур - до 15 ноября.

2.3. Работы по планово-предупредительному ремонту резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива должны быть завершены к 1 октября.

2.4. Срок представления в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению актов готовности и технического опробования топливного хозяйства - до 5 октября по форме приложения 12.

2.5. Регламентные работы, работы по текущему ремонту на тепловых сетях, вводах и внутридомовых системах теплоснабжения должны быть закончены до 1 сентября, при этом до 20 августа в основном должен быть обеспечен перевод горячего водоснабжения потребителей на подающие трубопроводы.

2.6. Тепловые сети в соответствии с действующей нормативно-технической документацией должны подвергаться гидравлическим испытаниям на прочность и плотность (опрессовка) и испытаниям на максимальную температуру.

Порядок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность (опрессовка) и испытаний на максимальную температуру теплоносителя указан в приложении 7. По результатам испытаний составляются акты.

2.7. Все виды испытаний тепловых сетей проводятся отдельно. Во всех случаях должны быть обеспечены тщательное наблюдение за всеми точками тепловой сети, указанными в программе испытаний, и оперативная связь между руководителями испытаний, отдельными исполнителями и потребителями.

2.8. Теплоснабжающие организации согласовывают с администрациями районов Санкт-Петербурга и Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению графики планового ремонта (останова) ТЭЦ, котельных и тепловых сетей, а также графики проведения испытаний тепловых сетей с последующим информированием ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Жилищного комитета и Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга в срок до 1 мая.

2.9. Срок представления графиков на согласование в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению и администрации районов:

- планового ремонта (останова) ТЭЦ, котельных - до 1 марта;

- ремонта и реконструкции тепловых сетей - до 1 марта;

- испытания на расчетную температуру - до 10 марта;

- гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность (опрессовка) в конце отопительного сезона - до 15 апреля.

Срок согласования графиков - не более 2 недель.

2.10. В графиках ремонта тепловых сетей и источников теплоснабжения может допускаться перерыв в подаче ГВС потребителям по согласованию с администрациями районов на срок не более 15 дней. Отключения ГВС на больший срок или повторное отключение, связанное с реконструкцией, ремонтом и испытаниями источников теплоснабжения и тепловых сетей, согласовываются с администрациями районов Санкт-Петербурга и Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению с последующим уведомлением ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Не допускать отключения ГВС в периоды с 20 мая по 10 июня и с 15 августа по 1 сентября.

(п. 2.10 - в ред. Протокола Городской МВК от 08.08.2008 N 3)

2.11. Тепловые сети после монтажа, капитального ремонта и реконструкции должны подвергаться гидравлической промывке. После выполнения аварийных работ на теплотрассах теплоснабжающие организации обязаны производить гидропромывку данных участков сетей.

Объемы расхода сетевой воды на промывку систем центрального отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий сетевой водой фиксируются по отдельному акту.

Промывка считается законченной, когда при осмотре отобранных проб при расходах воды представителями абонента и теплоснабжающей организации цветность воды на сливе должна соответствовать цветности исходной воды.

Ответственность за качество промывки тепловых сетей возлагается на организации, эксплуатирующие эти сети, а систем центрального отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий - на владельца тепловой энергоустановки.

2.12. Владельцы тепловых сетей, вводов, внутридомовых систем в срок до 30 апреля согласовывают с теплоснабжающими организациями графики их предъявления на готовность к отопительному сезону. Сроки подготовки сетей, вводов, внутридомовых систем должны быть увязаны с графиками ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения. Согласованные графики предъявления объектов готовности к отопительному сезону представляются в администрации районов Санкт-Петербурга.

2.13. Потребители тепла в процессе подготовки к отопительному сезону проводят:

- по завершении отопительного сезона обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования с заполнением паспорта готовности объекта к работе в зимних условиях по результатам весеннего осмотра. Окончательно паспорт готовности объекта оформляется по результатам осеннего осмотра по форме приложения 11;

- работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных сетей, которые предусматривают:

- необходимые работы по проведению профилактических мероприятий и устранению неисправностей и повреждений. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок определяет необходимый объем ремонта для содержания в исправном и работоспособном состоянии оборудования систем центрального отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий,

- механическую чистку или химическую промывку подогревателей,

- косметический ремонт помещений тепловых пунктов,

- ревизию или замену запорной арматуры теплопотребляющей установки или теплового ввода,

- промывку систем центрального отопления гидравлическим способом ежегодно и гидропневматическим способом 1 раз в 2 года (приложение 8),

- промывку внутриквартальных сетей и вводов, находящихся на балансе абонента,

- опрессовку домовых систем, элеваторных узлов и внутриквартальных сетей, находящихся на балансе абонента, на давление в соответствии с действующими Правилами,

- изготовление и установку диафрагм и сопел по расчетам, представленным теплоснабжающими организациями, с учетом результатов наладки в прошедшем отопительном сезоне. Установку выполняет потребитель тепла под контролем теплоснабжающей организации,

- утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, внутренней разводки, восстановление замков на дверях помещений тепловых пунктов, чердаков, водомерных узлов,

- создание нормального температурно-влажностного режима чердачных и подвальных помещений,

- утепление помещений водомерных узлов на водопроводных вводах,

- установку в соответствии с технической документацией в центральных тепловых пунктах, элеваторных узлах и тепловых пунктах, находящихся на балансе абонента, контрольно-измерительных приборов и приборов регулирования и учета отпуска тепла, выполнение работ, указанных в предписаниях территориального органа Ростехнадзора, а также работ, предусмотренных условиями заключенных договоров теплоснабжения,

(в ред. Протокола Городской МВК от 31.08.2007 N 4)

- опробование вводов электроснабжения жилых домов и домовых электрических сетей, включая проверку предохранителей и автоматических выключателей на соответствие проекту.

За организацию работ по подготовке систем теплопотребления зданий и тепловых сетей, находящихся на балансе абонента, и выполнение требований правил техники безопасности отвечает ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

2.14. Приемка систем теплопотребления после выполнения работ, перечисленных в п. 2.13, оформляется промежуточным актом с учетом выявленных замечаний. При условии устранения замечаний по промежуточному акту, укомплектованности обученным и аттестованным персоналом готовность объектов к теплоснабжению подтверждается двухсторонним актом по форме приложения 10. Объекты теплопотребления должны быть подготовлены к 1 сентября.

2.15. После подготовки систем отопления производится ее консервация заполнением сетевой водой с отключением от внешней сети, при необходимости - с установкой заглушек.

2.16. Включение систем теплопотребления без актов проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией не допускается.

2.17. Вновь присоединяемые и реконструируемые теплопотребляющие установки потребителей должны соответствовать техническим условиям на подключение, выполнены в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с теплоснабжающей организацией и территориальным органом Ростехнадзора.

До пуска тепловых установок и тепловых сетей в эксплуатацию заказчик совместно с подрядной организацией проводит предусмотренные проектной документацией испытания, наладку и промывку в присутствии представителя теплоснабжающей организации и инспектора территориального органа Ростехнадзора.

2.18. Подготовку к отопительному сезону тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, насосных, систем центрального отопления и горячего водоснабжения домов-новостроек, не принятых в эксплуатацию специализированными организациями, обеспечивают строительные организации. Все необходимые врезки в инженерные коммуникации должны быть выполнены до 1 октября.

2.19. Организация - поставщик природного газа, газораспределительная организация и Ростехнадзор по Санкт-Петербургу разрабатывают квартальные графики перевода потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях, утверждают их в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению за 25 суток до наступления квартала, на который они рассчитаны, и за 15 суток направляют на предприятия, задействованные в графиках.

2.20. Готовность энергоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне оценивается в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.

Готовность жилых и общественных зданий к эксплуатации в отопительном сезоне подтверждается паспортами (приложение 11), которые оформляются до 15 сентября на основании актов проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Управлением государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и газораспределительной организацией (приложение 9).

## 3. Опробование систем теплоснабжения

3.1. С целью проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей к началу периодического отопления и выявления скрытых дефектов проводится опробование систем теплоснабжения. Графики опробования разрабатываются теплоснабжающими организациями и согласовываются до 1 сентября с администрациями районов Санкт-Петербурга, ГУ "Жилищное агентство", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и газораспределительной организацией.

3.2. Теплоснабжающие организации передают согласованные графики до 5 сентября в районные жилищные организации и жилищно-коммунальные службы ведомств.

3.3. Опробование систем теплоснабжения от ТЭЦ и котельных производится теплоснабжающей организацией по специальной программе (инструкции), согласованной с администрацией района Санкт-Петербурга.

В ходе опробования систем теплоснабжения производится замена консерванта и постановка всей системы теплоснабжения и теплопотребления под давление.

3.4. Выявленные в процессе опробования замечания по тепловым сетям, источникам теплоснабжения и потребителям должны быть устранены до начала периодического протапливания.

3.5. Включение на циркуляцию систем теплопотребления производится после выхода распоряжения о периодическом протапливании.

## 4. Периодическое протапливание

4.1. С учетом установившихся пониженных среднесуточных температур наружного воздуха и других неблагоприятных погодных факторов распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению объявляется периодическое протапливание, при котором допускается ограничение отпуска тепла и перерывы в теплоснабжении.

Временной период работы систем теплоснабжения в режиме периодического протапливания должен составлять не менее 5 календарных дней.

4.2. Теплоснабжающие организации направляют графики включения источников теплоснабжения в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", газораспределительную организацию, Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга и Жилищный комитет.

4.3. Подключение потребителей на теплоснабжение осуществляется в следующем порядке:

- детские, лечебные, школьные учреждения, ПТУ, дома для престарелых и инвалидов;

- жилые здания, общежития, гостиницы;

- общественные здания, учебные заведения, театры, дома культуры;

- прочие здания.

4.4. Для оперативного контроля за ходом подключения зданий к источникам теплоснабжения ежедневно, до подключения всех зданий, в КЭиИО (отдел Городской МВК) и Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга представляются справки:

- администрации районов Санкт-Петербурга по форме приложения 15;

- филиал "Невский" ОАО "ТГК-1", ГУП "ТЭК СПб", ЗАО "Лентеплоснаб" и ООО "Петербургтеплоэнерго" по форме приложения 16.

4.5. В течение 5 суток после включения потребителей теплоснабжающие организации и владельцы тепловых сетей проводят первичную регулировку оборудования и тепловых сетей, а владельцы зданий - регулировку внутридомовых систем и оборудования.

4.6. В ходе периодического протапливания проводится опробование резервных топливных хозяйств в работе.

4.7. Выявленные в процессе периодического протапливания замечания по тепловым сетям, источникам теплоснабжения и потребителям должны быть устранены до начала регулярного отопления.

4.8. Энергоснабжающие организации имеют право не подключать к периодическому протапливанию и регулярному отоплению потребителей, имеющих задолженность за потребленную тепловую энергию.

Решение о подключении потребителей, имеющих задолженность за потребленную тепловую энергию, финансируемых за счет средств городского и муниципального бюджетов, принимается Городской МВК.

4.9. При аварийных ситуациях теплоснабжающие организации действуют на основании Положения о взаимодействии оперативно-диспетчерского отдела КЭиИО и инженерных оперативно-диспетчерских служб организаций и предприятий по вопросам тепло-, электро-, газо- и водоснабжения Санкт-Петербурга (приложение 1).

## 5. Регулярное отопление

5.1. Регулярное отопление объявляется при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°C и ниже в течение 5 суток или при неблагоприятном прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

5.2. Для анализа работы, своевременного выявления и устранения нарушений режимов теплоснабжения потребитель ежедневно по рабочим дням представляет информацию о параметрах в контрольных точках, согласованных с теплоснабжающими организациями, в участки и районы тепловой сети.

5.3. Теплоснабжающие организации и владельцы тепловых сетей в течение месяца после начала регулярного отопления производят окончательную регулировку своего оборудования и тепловых сетей, а потребители тепла (владельцы зданий) - окончательную регулировку внутридомовых систем и оборудования. При необходимости теплоснабжающая организация производит перерасчет сопел и диафрагм. Работы по замене проводятся персоналом абонента под контролем представителей теплоснабжающих организаций.

5.4. В ходе отопительного сезона системы энергоснабжения (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения) работают в одном из следующих режимов:

- нормальном - при среднесуточных температурах наружного воздуха до -15°C;

- усиленном - при среднесуточных температурах наружного воздуха от -15°C до -26°C;

- внерасчетном - при среднесуточных температурах наружного воздуха ниже -26°C.

При необходимости, усиленный режим может быть объявлен распоряжениями Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и Жилищного комитета для всех исполнительных органов государственной власти и организаций Санкт-Петербурга, действующих в сфере ведения этих комитетов.

Данный пункт распространяется на потребителей, не имеющих задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и воду, кроме жилых домов и объектов социальной сферы.

5.5. Во время отопительного сезона энергоснабжающие организации обязаны:

согласно договору обеспечивать расчетные гидравлические и температурные параметры теплоносителя у потребителя, отклонения от расчетного температурного графика работы источника теплоснабжения допускаются по согласованию с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению;

немедленно оповещать администрации районов, ОДО КЭиИО и аварийно-диспетчерские службы потребителей об аварийных отключениях и ограничениях в энергоснабжении, ухудшении качества горячей воды с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения;

обеспечивать выезд на место своих представителей при аварийных ситуациях на инженерных сетях в течение 1 часа, при нарушениях от установленных режимов теплоснабжения - в течение 1 суток после получения информации от потребителя;

осуществлять контроль за технически исправным состоянием инженерных сетей и оборудования, находящихся на своем балансе;

производить работы по ликвидации дефектов на инженерных сетях в нормативные сроки (приложение 17). В необходимых случаях работы должны производиться по графикам и программам производства работ, разработанным эксплуатационной организацией и согласованным с администрациями районов Санкт-Петербурга.

5.6. Во время прохождения отопительного сезона потребители тепла обязаны:

организовать прием претензий от населения и принимать меры по их устранению;

выполнять оперативные указания энергоснабжающих организаций в отношении режимов энергопотребления;

не допускать самовольных (без разрешения теплоснабжающих организаций) врезок, снятий или рассверловок диафрагм и сопел, постановок систем на проток и т.д.;

обеспечивать равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

обеспечивать регулирование температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения в пределах:

- присоединенных непосредственно к прямому и обратному трубопроводам открытых систем теплоснабжения 60-75°C;

- присоединенных к трубопроводам закрытой системы теплоснабжения через водоподогреватели 50-75°C;

оповещать население о причинах и длительности отключения или ограничения энергоснабжения, в том числе объявлениями на подъездах домов;

принимать незамедлительные меры по локализации и ликвидации технологических нарушений на инженерных сетях, находящихся на своем балансе, и осуществлять устранение аварий и инцидентов в системах инженерного обеспечения объектов жилищного фонда и других зданий социально-бытового назначения в нормативные сроки (приложения 17, 18);

обеспечить выезд своих представителей на подведомственные объекты, попадающие в зону отключения при технологическом нарушении, в течение 1 часа с момента оповещения;

при прекращении циркуляции сетевой воды в период отрицательных температур наружного воздуха обеспечивать надежное опорожнение систем отопления для предотвращения их замораживания. Решение о необходимости дренирования теплоносителя из систем должен принимать ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей с предварительным уведомлением теплоснабжающей организации и по согласованию с администрацией района. Порядок опорожнения, а также допускаемая длительность отключения систем отопления без дренирования теплоносителя в зависимости от степени утепленности, аккумулирующей способности и конструкции отапливаемых зданий, должны быть определены инструкцией по эксплуатации с учетом местных условий (график продолжительности остывания зданий при отключении теплоснабжения (приложение 19);

проводить энергосберегающие мероприятия под руководством ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

5.7. Владельцы объектов и организации, имеющие свои инженерно-коммуникационные системы или находящиеся в зоне производства аварийно-восстановительных работ, обязаны обеспечить возможность производства работ в течение 1 часа от времени, указанного в телефонограмме вызова организации, проводящей аварийно-восстановительные работы.

5.8. Газораспределительная организация при необходимости вводит в действие ограничение подачи газа в соответствии с графиком оперативного регулирования.

5.9. Коммунально-бытовые и промышленные потребители обязаны:

- поддерживать резервные топливные хозяйства в работоспособном состоянии и готовности к эксплуатации в соответствии с установленным топливным режимом;

- соблюдать выполнение режимно-регулировочных мероприятий по сокращению потребления газа в соответствии с графиком оперативного регулирования;

- соблюдать выполнение режимно-регулировочных мероприятий по рациональному использованию питьевой воды.

## 6. Прохождение зимнего максимума

6.1. Зимний максимум определяется периодом среднемесячных отрицательных температур наружного воздуха.

6.2. До 1 ноября должен быть закончен ремонт оборудования, обеспечивающего прохождение зимнего максимума, устранены замечания и дефекты, выявленные с начала отопительного сезона, выполнена регулировка тепловых сетей и комплексное опробование систем, обеспечивающих работу оборудования на резервном топливе.

6.3. На базе районных МВК создаются постоянно действующие группы по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района.

6.4. С объявлением усиленного режима:

- уточняется схема оповещения, устанавливается дежурство ответственных работников энергоснабжающих, жилищно-эксплуатационных организаций и других потребителей, при необходимости с привлечением арендаторов;

- приводятся в готовность аварийно-восстановительные бригады в энергоснабжающих, жилищно-коммунальных организациях и предприятиях;

- персоналом потребителя организуются периодический обход и контроль за работой систем энергоснабжения, и состоянием утепленности зданий;

- на источниках энергоснабжения проверяется работа резервного и аварийного оборудования, наличие основного и резервного топлива, инструмента, материалов и запасных частей.

6.5. С объявлением внерасчетного режима в дополнение к п. 6.4:

- во всех энергоснабжающих, жилищно-эксплуатационных организациях и предприятиях вводится круглосуточное дежурство лиц из руководящего состава;

- по распоряжению главы администрации района на предприятиях и в организациях вводится повышенная готовность вспомогательных аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных механизмами и материалами для использования в аварийных ситуациях.

6.6. Необходимые мероприятия и действия персонала энергоснабжающих, жилищно-эксплуатационных организаций и потребителей тепла при усиленном и внерасчетном режимах должны быть указаны в местных инструкциях.

## 7. Завершение отопительного сезона и обеспечение горячего водоснабжения в межотопительный период

7.1. Прекращение регулярного отопления и переход на периодическое протапливание объявляется при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°C и выше в течение 5 суток или при прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

7.2. Во время периодического протапливания:

- на источниках тепла с открытой системой теплоснабжения осуществляется максимально возможное сокращение циркуляции и обеспечивается надежное горячее водоснабжение в соответствии с санитарными нормами;

- при повышении среднесуточной температуры наружного воздуха +10°C и выше в течение 2 суток отопление зданий от теплоисточников подлежит отключению, системы отопления зданий остаются под давлением, обеспечивающим их заполнение. С учетом неблагоприятных погодных факторов системы отопления зданий по распоряжению Комитета по энергетике и инженерному обеспечению подлежат включению от теплоисточников в заданных режимах.

7.3. Окончание отопительного сезона объявляется при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10°C и выше в течение 3 суток с учетом метеорологического прогноза или при прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха по распоряжению Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

7.4. После окончания отопительного сезона потребители обязаны отключить систему центрального отопления задвижками (при необходимости - установкой заглушек), выполнить осушение и вентиляцию водо-водяных подогревателей теплопотребляющих установок и обеспечить работу систем ГВС по летней схеме.

7.5. Владельцы центральных тепловых пунктов обязаны обеспечить работу циркуляционных линий горячего водоснабжения путем включения (устройства) перемычек между трубопроводами горячего водоснабжения.

7.6. В межотопительный период теплоснабжающие организации обеспечивают ГВС потребителей по утвержденной схеме работы оборудования источников тепла и тепловых сетей.

Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна отвечать требованиям СанПиНа.

Перерывы в подаче горячей воды на время, необходимое для ремонта установок ГВС на источниках теплоснабжения, подготовки элеваторных узлов и внутридомовых систем не могут быть больше установленных и согласованных с администрациями районов сроков (графиков).

7.7. Для контроля за режимами ГВС в межотопительный период теплоснабжающие организации представляют до 1 мая в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению графики режимов работы источников тепла.

7.8. Готовность источников теплоснабжения, тепловых сетей и потребителей для обеспечения ГВС в межотопительный период рассматривается на заседаниях районных межведомственных комиссий по подготовке и проведению отопительного сезона.

Заключение о готовности в целом по району за подписью главы (заместителя главы) администрации района представляется до 25 апреля в КЭиИО (отдел Городской МВК).

7.9. По результатам весеннего осмотра выявленные неисправности и замечания заносятся в паспорт готовности жилых и общественных зданий к эксплуатации в отопительном сезоне (приложение 11).

## 8. Ответственность энергоснабжающих организаций и потребителей

Ответственность энергоснабжающих организаций и потребителей определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга и условиями договоров на поставку энергоресурсов.

## Приложение 1

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОТДЕЛА КЭИИО

И ИНЖЕНЕРНЫХ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛО-, ЭЛЕКТРО-, ГАЗО

И ВОДОСНАБЖЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерского отдела (ОДО) Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и оперативно-диспетчерских служб Жилищного комитета, филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", ОАО "Ленэнерго", ГУП "ТЭК СПб", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ООО "Петербургтеплоэнерго", ЗАО "Лентеплоснаб", ОАО "НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова", ООО "Обуховоэнерго", ООО "Ижора-Энергосбыт" и других организаций и предприятий независимо от форм собственности по вопросам энергообеспечения города.

1.2. Координацию действий аварийных служб при ликвидации дефектов в границах района осуществляет администрация района, общую координацию действий служб инженерно-энергетического комплекса города осуществляет Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

1.3. Все оперативно-диспетчерские службы предприятий инженерно-энергетического комплекса обязаны иметь утвержденное и согласованное сторонами Положение об оперативном взаимодействии.

1.4. В оперативно-диспетчерских службах должны быть утверждены инструкции с четко разработанным оперативным планом оповещения ОДО Комитета по энергетике и инженерному обеспечению о технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой и электрической мощности или топлива на источниках энергоснабжения.

1.5. Для отработки взаимодействия между оперативно-диспетчерскими отделами и аварийно-восстановительными службами Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, Жилищного комитета, филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", ОАО "Ленэнерго", ГУП "ТЭК СПб", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ООО "Петербургтеплоэнерго", ЗАО "Лентеплоснаб", ОАО "НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова", ООО "Обуховоэнерго", ООО "Ижора-Энергосбыт", газораспределительной организации и дежурными службами администраций районов проводятся противоаварийные тренировки. Общегородские противоаварийные тренировки проводятся по программам, разработанным Главным управлением по делам ГОиЧС Санкт-Петербурга и согласованным Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.

### 2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских отделов и аварийно-восстановительных служб предприятий и организаций инженерно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства при возникновении и ликвидации технологических нарушений на источниках и системах энергоснабжения потребителей и инженерных сетях

2.1. При получении сообщения о возникновении технологического нарушения, приведшего к отключению или ограничению энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующего подразделения принимает меры по обеспечению безопасности на месте технологического нарушения (ограждения, освещение, охрана и др.) и действуют в соответствии с утвержденной местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О принятом решении диспетчер сообщает в соответствии с утвержденным Регламентом по имеющимся у него каналам связи руководству соответствующего подразделения (предприятия, организации), диспетчерам жилищных служб и организаций, попавших в зону технологического нарушения.

В случае если аварийная ситуация ведет к ограничению или прекращению энергоснабжения по нескольким районам, информация направляется дежурным по администрации этих районов, оперативному диспетчеру Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

2.3. Диспетчерские службы ОАО "Ленэнерго", газораспределительной организации, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" информируют соответствующие диспетчерские службы теплоснабжающих, жилищных и других организаций, попавших в зону технологического нарушения, и ОДО Комитета по энергетике и инженерному обеспечению о ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей.

2.4. Решения об отключении систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения потребителей по кварталам и районам принимается руководством энергоснабжающих и жилищных организаций с уведомлением администраций районов, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и Жилищного комитета.

2.5. Решение о введении режима ограничения или отключении тепловой энергии для объектов жилищного фонда и зданий социально-бытового назначения принимается руководством теплоснабжающих организаций по согласованию с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, для остальных - по уведомлению.

2.6. Оперативные службы предприятий инженерно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и структур города передают оперативную информацию о работе систем обеспечения городского хозяйства в ОДО Комитета по энергетике и инженерному обеспечению в соответствии с действующим Регламентом (приложение 2).

2.7. ОДО Комитета по энергетике и инженерному обеспечению осуществляет:

- контроль за режимами энергоснабжения городских потребителей независимо от ведомственной принадлежности в соответствии с заключенными договорами;

- поддержание постоянной связи с оперативными службами предприятий инженерно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и структур города;

- информирование дежурной службы Губернатора Санкт-Петербурга о работе инженерно-энергетического комплекса, ограничении или отключении потребителей, связи с технологическими нарушениями на системах инженерного обеспечения и инженерных сетей города;

- оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям при получении соответствующих сигналов Главного управления по делам ГОиЧС Санкт-Петербурга.

## Приложение 2

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОТ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ИНЖЕНЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ КОМИТЕТА

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

| Наименование и критерии нарушения | Срок передачи информации | Кто предоставляет информацию | Кому предоставляется информация | Порядок предоставления информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Несчастный случай на производстве |
| 1.1. Любой несчастный случай со смертельным или тяжелым исходом, произошедший в месте проведения аварийно- восстановительных или плановых работ на головных сооружениях или инженерных сетях предприятий и организаций ИЭК | 15 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону |
| 2. Чрезвычайные ситуации |
| 2.1. Взрыв или пожар с обрушением несущих элементов зданий или сооружений | 15 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | Оперативному дежурному ЦУКС | По телефону |
|  | 10 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону |
| 2.2. Авария в хлорном хозяйстве или при перевозке жидкого хлора | 15 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | Оперативному дежурному ЦУКС | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону или радиосвязи |
|  | 10 мин. | ОДО КЭиИО | Дежурному по администрации района | По телефону |
| 2.3. Аварии на сетях и сооружениях пред- приятий инженерно- энергетического комплекса, повлекшие изменения нормального жизнеобеспечения поселков, микрорайо- нов, районов города и пригородов | 15 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | Оперативному дежурному ЦУКС | По телефону |
|  | 10 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону или радиосвязи |
| 3. Аварии, инциденты, ограничения работоспособности оборудования систем электро-, водо-, газо-, теплоснабжения |
| а) Объекты теплоснабжения |
| 3.1. Аварийные отключения тепло- магистралей и внутри- квартальных тепловых сетей с прекращением теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей | В течение часа | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
| 3.2. Аварийная оста- новка квартальных, районных котельных, ТЭЦ | 30 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 15 мин. | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону |
|  | 15 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону |
|  | 30 мин. | ОДО КЭиИО | Дежурному по администрации района | По телефону |
| 3.3. Плановые работы, согласованные с рай- онными администрация- ми, с отключением тепломагистралей, внутриквартальных теплосетей, если при этом отключении имеет место прекращение отопления или горяче- го водоснабжения коммунально-бытовых потребителей, с указанием количества жилых домов и учреж- дений соцкультбыта | На 8.00 и на 17.30 текущих суток | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
| 3.4. Введение ограни- чения в теплоснабже- нии потребителей и(или) ограничения электро-, водо-, газоснабжения тепло- снабжающих предприя- тий на период свыше 4 часов | 30 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
| б) Объекты электроснабжения |
| 3.5. Сведения о нару- шениях электроснабже- ния потребителей 1-й категории (в том числе котельных и ТЭЦ) | 20 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 25 мин. | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону |
|  | 25 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону |
| 3.6. Сведения о нару- шениях электроснабже- ния коммунально- бытовых потребителей (10 и более зданий) | 20 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
| 3.7. Сведения о нару- шениях электроснабже- ния потребителей при погашении центров питания (ТЭЦ, ПС 35- 220 кВ) | 10 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 15 мин. | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону |
|  | 15 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону |
|  | 30 мин. | ОДО КЭиИО | Дежурному по администрации района | По телефону |
| 3.8. Плановые работы, согласованные с районными администра- циями, с отключением электроснабжения котельных, ТЭЦ, коммунально-бытовых потребителей, с указанием количества жилых домов и учреж- дений соцкультбыта | На 8.00 и на 17.30 текущих суток | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
| в) Объекты газового хозяйства |
| 3.9. Аварийное отклю- чение (повреждение) газопроводов и обору- дования ГРС, привед- шее к отключению про- мышленных предприя- тий, социально значи- мых потребителей и жилых домов, если ожидаемое время пода- чи газа составляет 8 часов и более | 10 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 15 мин. | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону |
|  | 15 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону |
| 3.10. Информация об объемах газопотребле- ния основными пред- приятиями инженерно- энергетического комплекса города и давлении на ГРС | К 8.15 ежедневно | Оперативно- диспетчерский персонал ООО "Петербург- Газ" | ОДО КЭиИО | Справка (по факсу или электронной почтой) |
| 3.11. Плановые работы по ремонту оборудова- ния и инженерных сис- тем, связанные с от- ключениями промышлен- ных предприятий, котельных и ТЭЦ | За 1 день до начала проведения работ | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | Справка (по факсу или электронной почтой) |
| г) Объекты водопроводно-канализационного комплекса |
| 3.12. Отключение водоснабжения более 3 жилых домов, если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более | 10 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
| 3.13. Отключение водоснабжения 10 и более домов, авария на трубопроводе рай- онного значения, если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более | 10 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 15 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону |
|  | 30 мин. | ОДО КЭиИО | Дежурному по администрации района | По телефону |
| 3.14. Нарушение водо- снабжения ТЭЦ и котельных, если ожи- даемое время нормали- зации водоснабжения составляет 4 часа и более | 15 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону |
| 3.15. Плановые работы по ремонту сооруже- ний, оборудования и инженерных систем, связанные с отключе- нием абонентов и потребителей | За 1 день до начала проведения работ | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
| д) Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.16. Отключение ведомственных объектов (котельных, насосных, ЦТП и др.), если ожидаемое время возобновления энерго- снабжения составляет 8 часов и более | 15 мин. | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 5 мин. | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону |
|  | 15 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону |
| 3.17. Аварийное отключение тепло-, электро- и водоснаб- жения 10 и более жилых домов, если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более и требуется привлечение дополнительных сил и средств | 10 мин. | ИДС ГУ "АВС" (ЖК) | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | 15 мин. | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону |
|  | 15 мин. | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону |
|  | 30 мин. | ОДО КЭиИО | Дежурному по администрации района | По телефону |
| 4. Оперативная информация, итоговая сводка оперативной информации |
| 4.1. Оперативная информация об отклю- чении потребителей с указанием адресов вы- явленных неисправнос- тей, характера и осо- бенности дефектов, количества отключен- ных потребителей городского хозяйства, принимаемые меры, время начала и окон- чания работ | По состоянию на 10.30 и на 17.30 текущих суток | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий | ОДО КЭиИО | По телефону (электронной почтой или по факсу) |
|  | К 17.45 ежедневно | Оперативный дежурный КЭиИО | Начальнику ОДО КЭиИО | Устно (справка) |
|  | К 17.45 ежедневно | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | По телефону (справкой) |
|  | К 11.00 и к 18.00 ежедневно | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | По телефону (по факсу или электронной почтой) |
|  | К 18.00 ежедневно | ОДО КЭиИО | В аппарат вице- губернатора Санкт-Петербурга | Справка (по факсу или электронной почтой) |
| 4.2. Итоговая сводка оперативной информа- ции за сутки по при- надлежности вопроса, в том числе: - итоговая сводка отключений; - данные по авариям и значимым инцидентам (технологическим отказам); - данные по травма- тизму и несчастным случаям; - информация по обращениям и жалобам населения; - прогноз погоды и погодные данные за прошедшие сутки | К 7.30 ежедневно | ИДС ГУ "АВС" (ЖК) | ОДО КЭиИО | По телефону |
|  | К 8.00 ежедневно | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий (по направлениям) | ОДС КЭиИО | По телефону |
|  | К 8.30 ежедневно | Оперативный дежурный КЭиИО | Начальнику ОДО КЭиИО | Устно (справки) |
|  | К 8.45 ежедневно | ОДО КЭиИО | Председателю (заместителю председателя) КЭиИО | Справки |
|  | К 9.00 ежедневно | ОДО КЭиИО | В сектор дежурной службы Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | Справка (по факсу или электронной почтой) |
|  | К 9.00 ежедневно | ОДО КЭиИО | В аппарат вице- губернатора Санкт-Петербурга | Справки (по факсу или электронной почтой) |
| 5. Организация взаимодействия предприятий |
| 5.1. Данные от диспетчерских служб предприятий инженер- но-энергетического комплекса города, структурных подразде- лений администрации города, структурных подразделений ГУВД, МЧС, требующие координации действий персонала со стороны КЭиИО | При обращении предприя- тий (в процессе координа- ции дейст- вий пред- приятий ИЭК со стороны ОДО КЭиИО) | Оперативно- диспетчерский персонал предприятий (ОДО КЭиИО) | ОДО КЭиИО (оперативно- диспетчерскому персоналу предприятий) | По телефону или другим средствам связи |

## Приложение 3

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

(в ред. Протокола Городской МВК от 25.04.2008 N 10)

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ __________________ РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

200__/200__ГГ.

| Объекты | Всего | Подготовить к сроку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.07 | 01.08 | 15.08 | 01.09 |
| Жи- лые зда- ния | 1. Всего по договору с ГУЖА, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Государственного (без ЖСК, ЖК, ТСЖ) |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. ЖСК, ЖК, ТСЖ на обслуживании организаций по договору с ГУЖА |  |  |  |  |  |
|  | 2. Многоквартирные, управление которыми осуществляют управляющие компании |  |  |  |  |  |
|  | 3. ЖСК, ЖК, ТСЖ на самообслуживании |  |  |  |  |  |
|  | 4. Жилищный фонд, находящийся в хоз. ведении (оперативном управлении) гос. организаций |  |  |  |  |  |
|  | 5. Здания ГПРЭП |  |  |  |  |  |
|  | 6. Здания ДСО |  |  |  |  |  |
|  | Всего жилых зданий |  |  |  |  |  |
| Детские учреждения | государственные |  |  |  |  |  |
|  | ведомственные |  |  |  |  |  |
| Лечебные учреждения | государственные |  |  |  |  |  |
|  | ведомственные |  |  |  |  |  |
| Школы | государственные |  |  |  |  |  |
|  | ведомственные |  |  |  |  |  |
| Учебные заведения (ВУЗ, техникум, ПУ и др.) | государственные |  |  |  |  |  |
|  | ведомственные |  |  |  |  |  |
| Прочие общественные здания | государственные |  |  |  |  |  |
|  | ведомственные |  |  |  |  |  |
| Всего зданий: |  |  |  |  |  |
| Отопительные котельные | государственные |  |  |  |  |  |
|  | ведомственные |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| ЦТП и станции смешения | государственные |  |  |  |  |  |
|  | ведомственные |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети в 2-трубн. исчислении, км | государственные |  |  |  |  |  |
|  | ведомственные |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. В п. 4 раздела "жилые здания" указывается количество домов ведомственной принадлежности различной формы собственности (без ЖСК, ЖК, ТСЖ), не на обслуживании организаций по договору с ГУ "ЖА", в том числе здания ведомств и общежития ведомств.

2. Прочие общественные здания включают здания и помещения учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и социального обслуживания населения, сервисного обслуживания населения, культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов, помещения для временного пребывания (гостиницы, мотели, санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма, круглогодичные лагеря, общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов).

3. В графах ведется учет отдельно стоящих зданий.

Ответственный руководитель ________________

Исполнитель, тел.

## Приложение 4

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

(в ред. Протокола Городской МВК от 25.04.2008 N 10)

ОТЧЕТ

ПОДГОТОВКИ _____________ РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.200___ (01.08; 15.08; 01.09)

| Объекты | Всего по району | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Государст- венного (муници- пального) подчинения | Ведомст- венного подчинения |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Жи- лые зда- ния | 1. Всего по договору с ГУЖА, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Государственного (без ЖСК, ЖК, ТСЖ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. ЖСК, ЖК, ТСЖ на обслуживании организаций по договору с ГУЖА |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Многоквартирные, управление которыми осуществляют управляющие компании |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ЖСК, ЖК, ТСЖ на самообслуживании |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) гос. организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Здания ГПРЭП |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Здания ДСО |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего жилых зданий |  |  |  |  |  |  |
| Детские учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Лечебные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Школы |  |  |  |  |  |  |
| Учебные заведения (ВУЗ, техникум, ПУ и др.) |  |  |  |  |  |  |
| Прочие общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| Всего зданий: |  |  |  |  |  |  |
| Отопительные котельные |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП и станции смешения |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети в 2-трубном исчислении, км |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- В п. 4 раздела "жилые здания" указывается количество домов ведомственной принадлежности различной формы собственности (без ЖСК, ЖК, ТСЖ), не на обслуживании организаций по договору с ГУ "ЖА", в том числе здания ведомств и общежития ведомств.

- Прочие общественные здания включают здания и помещения учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и социального обслуживания населения, сервисного обслуживания населения, культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов, помещения для временного пребывания (гостиницы, мотели, санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма, круглогодичные лагеря, общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов).

- В графах ведется учет отдельно стоящих зданий.

Ответственный руководитель ________________

Исполнитель

тел.

## Приложение 5

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

ПЛАН

СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

200__/200__Г.

_______________________________________________________

(организация)

| Вид топлива | Единица измерения | Размер запасов топлива по контрольным срокам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 |  |
| Уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации ___________________

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель

тел.

## Приложение 6

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

СВЕДЕНИЯ

________________________________________

(организация)

ПО ЗАПАСАМ ТОПЛИВА НА "__" _________ 200_ ГОДА

| Вид топлива | Единица измерения | Нарастающим итогом с начала квартала | Остаток на контрольную дату | План на контрольную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приход | Расход |  |  |
| Мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |

Руководитель организации ___________________

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель

тел.

## Приложение 7

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ (ОПРЕССОВКА) И ИСПЫТАНИЙ

НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1. Гидравлическая опрессовка проводится после проведения ремонтов до начала отопительного сезона.

2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру проводятся в конце отопительного сезона при положительных температурах наружного воздуха. Необходимость и периодичность испытаний определяется техническим руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

3. Гидравлическая опрессовка и испытание тепловых сетей на максимальную температуру проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

4. Испытания проводятся при наличии:

4.1. Графиков и рабочих программ, разработанных теплоснабжающими организациями и владельцами тепловых сетей. Копии этих документов представляются территориальным управлениям административных районов и организациям-абонентам.

4.2. Разрешенной диспетчерской заявки.

5. Программа испытаний должна содержать и регламентировать следующие вопросы:

5.1. Задачи и методику испытаний.

5.2. Должность и фамилию руководителя испытаний.

5.3. Последовательность и сроки проведения отдельных этапов и операций во время испытаний.

5.4. Режимы работы оборудования источника теплоснабжения и сети (расход, подпитки и параметры теплоносителя во время каждого отдельного этапа испытаний).

5.5. Схему работы насосно-подогревательных установок на источнике теплоснабжения.

5.6. Схему включения и варианты переключения в сети.

5.7. Точки наблюдения и количество наблюдений в каждой точке.

5.8. Конкретные с учетом местных условий меры по обеспечению техники безопасности во время проведения испытаний.

5.9. Список ответственных лиц за проведение испытаний на источнике теплоснабжения и тепловых сетях.

5.10. Номера телефонов руководителя испытаний, ответственных лиц за проведение испытаний на источнике теплоснабжения и тепловых сетях.

5.11. Количество и номера выделенных автомашин и спецмеханизмов.

6. Об испытаниях тепловых сетей и связанных с ними отключениях систем отопления и горячего водоснабжения теплоснабжающая организация информирует письменно администрации районов, абонентов, районные ГИБДД с указанием необходимых мер безопасности не менее чем за трое суток до начала гидравлической опрессовки сетей и за пять суток до начала испытаний на расчетную температуру. Кроме того, не менее чем за 48 часов до начала испытаний на расчетную температуру о сроках их проведения должно быть сообщено под расписку ответственным лицам абонентов, тепловые пункты которых остаются подключенными к тепловой сети.

Население оповещается теплоснабжающими организациями через средства массовой информации не позднее чем за двое суток. Абоненты оповещают население о времени проведения испытаний и сроках отключения теплоснабжения объявлениями, вывешиваемыми на каждом подъезде.

7. Гидравлической опрессовке на плотность подвергаются магистральные и распределительные, а также внутриквартальные сети, принадлежащие абонентам, которые подают письменную заявку теплоснабжающим организациям при их испытаниях. При опрессовке тепловые пункты потребителей и водоподогревательные установки от источника тепла отключают.

8. Гидравлическая опрессовка тепловых сетей осуществляется давлением не ниже 1,25 рабочего для прямого и обратного трубопроводов. Рабочее давление - наибольшее возможное давление в подающем трубопроводе с учетом работы насосных подстанций на трассе и рельефа местности. Значение пробного давления в каждом конкретном случае устанавливается техническим руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети. Температура воды в трубопроводах в период проведения испытаний должна быть не ниже 5°C и не выше 40°C.

9. Для обеспечения нормативных сроков отключения горячей воды опрессовку прямого и обратного трубопроводов по возможности проводить поочередно после полного устранения дефектов на испытуемых трубопроводах.

10. Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическую опрессовку, если при нахождении ее в течение 10 минут под заданным давлением подпитка сетевой воды не превышает нормативной величины.

11. Испытаниям на максимальную температуру должна подвергаться вся тепловая сеть от источника теплоснабжения, включая магистральные, разводящие теплопроводы и абонентские ответвления. Для снижения температуры, поступающей в обратный трубопровод, испытания на максимальную температуру проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства и водоподогреватели (если имеются), а также с включенными по закрытой схеме и оборудованными регуляторами температуры системами горячего водоснабжения (там, где есть открытый водоразбор).

12. На время испытаний на максимальную температуру должны быть отключены:

- отопительные системы детских, школьных и лечебных учреждений, неавтоматизированные закрытые системы горячего водоснабжения;

- системы отопления, присоединенные через элеваторы, с заниженными по сравнению с расчетными коэффициентами смешения;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- калориферные установки;

- отопительные приборы с непосредственной схемой присоединения.

13. Владельцы тепловых сетей и абоненты в период испытаний обязаны вести контроль за работой тепловых сетей и установок, проводить обходы и осмотры, выявлять возможные дефекты и принимать неотложные меры по отключению и ограждению поврежденных участков. О появлении дефектов необходимо сообщать в теплоснабжающую организацию и администрации районов по указанным в программе телефонам, а при появлении свищей, парений, размывов и т.д. на проезжей части дороги или в непосредственной близости от них - дополнительно оповестить районные ГИБДД. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

14. Сведения о результатах испытаний тепловых сетей от ТЭЦ, районных, квартальных и групповых котельных представляются владельцами независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности в администрации районов не позднее трех дней после проведения испытаний.

15. Дефекты, выявленные во время испытаний и препятствующие нормальному теплоснабжению потребителей, устраняются после окончания испытаний теплоснабжающими организациями и потребителями в соответствии с разграничением балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, определенных Договором.

## Приложение 8

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ

### 1. Рекомендации к промывке

1.1. Промывку необходимо производить водой из тепловой сети с температурой не более 75°C. При отсутствии сетевой воды допускается производить промывку холодной водой.

1.2. При необходимости промывку производить по отдельным стоякам или группам стояков.

1.3. Для промывки применять компрессоры с давлением 6 ати.

1.4. Промывку производить по приведенной ниже методике с соблюдением правил техники безопасности.

1.5. До промывки система отопления должна быть спрессована и заполнена сетевой водой. Предохранительный клапан настроен на давление 7 ати.

1.6. Сопло из элеватора должно быть снято.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

### 1. Методика проведения промывки

1.2. Перед началом промывки проверить в элеваторном узле наличие контрольно-измерительных приборов, недостающие установить.

1.3. Собрать промывочную схему.

1.4. Закрыть задвижки N 2 и 4 на обратном трубопроводе.

1.5. Открыть задвижку (вентиль) на сливе.

1.6. Открыть задвижки N 1, 3, 5 на прямой трубе и подать воду в систему отопления, установить давление 4-5,5 ати.

1.7. Открыть вентиль на приспособлении и подавать воздух от компрессора.

1.8. Вода в систему подается постоянно, а воздух - периодически на 15 минут и с интервалом в 15 минут.

1.9. Допускается производить промывку с обратного трубопровода при закрытии задвижки N 5 на прямом трубопроводе со сбросом воды через специально приваренный штуцер диаметром 50 мм.

### 2. Контроль за промывкой

2.1. Отбор воды производится через 10-25 минут после начала промывки.

2.2. Пробы отбирать из подающей трубы и из сливной в прозрачную стеклянную посуду.

2.3. Отбор проб из сливной трубы во время промывки производить периодически через 0,5-1 час.

2.4. Промывку считать законченной, когда вода на сливе по цветности сравняется с исходной водой.

2.5. После промывки систему отопления заполнить сетевой водой.

## Приложение 9

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ

1. После завершения работ по подготовке жилых и общественных зданий к отопительному сезону и на основании обязательных документов:

- акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией по форме приложения 10;

- акта проверки готовности объекта водоснабжения по установленной ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" форме;

- актов Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и газораспределительной организации, подтверждающих готовность объекта к эксплуатации в отопительном сезоне, по установленной этими организациями форме

оформляются паспорта готовности к эксплуатации в отопительном сезоне (приложение 11).

Паспорта готовности объектов жилищно-коммунального назначения с обязательными приложениями представляются до 15 сентября в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

2. Оценке готовности к отопительному сезону подлежат организации, участвующие в производстве, передаче и распределении тепловой и электрической энергии для населения, социальной сферы и жизненно важных объектов независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности, с выдачей паспортов готовности.

3. Готовность энергоснабжающих организаций к отопительному сезону оценивается в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период комиссиями. В срок до 1 сентября текущего года комиссии назначаются:

- для проверки филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", ОАО "Ленэнерго", ГУП "ТЭК СПб", ЗАО "Лентеплоснаб", ООО "Петербургтеплоэнерго", ОАО "НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова", ООО "Обуховоэнерго", ООО "Ижора-Энергосбыт" в порядке, установленном приказами руководителей указанных организаций;

- для проверки ведомственных котельных, тепловых и электрических сетей других организаций Санкт-Петербурга, участвующих в энергоснабжении социальной сферы и населения, в порядке, установленном руководителем организации, собственником или руководителем эксплуатирующей организации, если собственником ей переданы функции эксплуатирующей организации, в соответствии с настоящим приложением с включением (по согласованию) представителей районной администрации и Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

4. Руководители и инспекторский состав территориального органа Ростехнадзора, а также представители ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" (для участия в проверках организации оперативно-диспетчерского управления в энергетических компаниях) включаются в состав указанных комиссий по согласованию.

5. При проверке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне комиссиями проверяется выполнение условий готовности организации (объекта) согласно п. 11, 12, 13 Положения... Результаты проверки оформляются актом (приложение 13). В акте комиссия может сформулировать свои выводы о подготовке к работе в отопительном сезоне в следующей форме:

- организация (предприятие, подразделение организации) имеет право на получение паспорта готовности к работе в отопительном сезоне в связи с выполнением основных и дополнительных условий;

- организация (предприятие, подразделение организации) имеет право на получение паспорта готовности к работе в отопительном сезоне в связи с выполнением основных условий и принятием согласованных решений по срокам устранения замечаний комиссии в части дополнительных условий. Данная формулировка означает, что паспорт готовности разрешается к выдаче по согласованному решению всех членов комиссии;

- организация (предприятие, подразделение организации) не имеет право на получение паспорта готовности к работе в отопительном сезоне в связи с невыполнением основных и дополнительных условий. В этом случае в акте указываются невыполненные основные и дополнительные условия.

6. В случае неготовности или при принятии согласованного решения о готовности организации (предприятия, подразделения организации) к работе в отопительном сезоне (при наличии недостатков в части дополнительных условий) к акту прикладывается перечень недостатков.

Руководство проверяемой организации разрабатывает мероприятия с указанием конкретных сроков устранения недостатков и согласовывает их с комиссией по проверке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне.

7. Паспорт готовности к работе в отопительном сезоне выдается руководителем организации, назначившей комиссию. Форма паспорта приведена в приложении 14.

Паспорта выдаются пообъектно: электростанции, предприятию электрических сетей, предприятию тепловых сетей, котельной, подразделению, осуществляющему оперативно-диспетчерское управление энергосистемой.

Указанный паспорт является паспортом готовности к работе в зимний период, предусмотренным подпунктом е) пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации электрических сетей и Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2002 N 637.

8. Если организация устранила указанные в приложении к акту недостатки до установленной даты выдачи паспорта готовности, то комиссия по результатам повторного рассмотрения оформляет новый акт о готовности организации к работе в отопительном сезоне.

9. В случае выдачи паспорта готовности к работе в отопительном сезоне на основании согласованного решения членов комиссии при наличии недостатков в части дополнительных условий руководитель организации, выдавшей паспорт, организует контроль за устранением недостатков в согласованные комиссией сроки.

10. Организация, не получившая паспорт готовности к работе в отопительном сезоне до установленной даты, продолжает подготовку к работе в отопительном сезоне и устранение приложенных к акту проверки готовности недостатков. После уведомления комиссии об устранении недостатков осуществляется повторная проверка готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к работе в отопительном сезоне, но без выдачи паспорта готовности в текущем отопительном сезоне.

11. Основные условия, выполнение которых необходимо для положительного решения комиссии о готовности организации к работе в отопительном сезоне:

11.1. Наличие организованного и осуществляемого производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности.

11.2. Укомплектованность всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом. Наличие и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. Проведение противоаварийных тренировок, посвященных особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

11.3. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

11.4. Наличие для ТЭЦ нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива, устанавливаемых приказом по ОАО "РАО "ЕЭС России", для электростанций и котельных, участвующих в энергоснабжении объектов социальной сферы и населения - в порядке, устанавливаемом Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.

11.5. Выполнение утвержденного плана подготовки к отопительному сезону, включающего в себя в том числе проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения отопительного сезона.

11.6. Устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности организации предыдущего отопительного сезона.

11.7. Обеспечение готовности к выполнению в период максимальных нагрузок:

- диспетчерских заданий по несению рабочей мощности электростанциями;

- передачи электроэнергии и мощности в пределах пропускной способности линий электропередачи;

- графиков тепловых нагрузок для всех диапазонов температур зимнего периода в данной местности.

11.8. Положительная оценка результатов проведения объектовой, сетевой, системной, межсистемной противоаварийной тренировки по теме ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в отопительном сезоне, проведенной в период работы комиссии.

11.9. Отсутствие невыполненных в согласованные (установленные) сроки предписаний надзорных органов, существенно влияющих на надежность работы в отопительном сезоне.

12. Дополнительные условия, выполнение которых необходимо для положительного решения комиссии о готовности организации к работе в отопительном сезоне:

12.1. Готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания.

12.2. Выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

12.3. Выполнение планов проверки и профилактических работ устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики.

12.4. Отсутствие к дате выдачи паспорта внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения отопительного сезона, влияющих на несение электрической и тепловой нагрузки, устанавливаемой диспетчерскими графиками.

12.5. Окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений.

12.6. Наличие и выполнение планов технических мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха.

12.7. Выполнение требований взрывопожаробезопасности топливного и кабельного хозяйств, газомасляных систем турбоагрегатов, гидроагрегатов, дизель-генераторов, генераторов, синхронных компенсаторов, трансформаторов и шунтирующих реакторов.

12.8. Обеспечение соответствия установленным требованиям схем и оборудования собственных электрических и тепловых нужд электростанций, подстанций, котельных и теплофикационных пунктов переключения.

12.9. Готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур. Наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.

12.10. Отсутствие невыполненных в согласованные (установленные) сроки предписаний внутренних инспекций и подразделений технического аудита электро- и теплоснабжающих организаций.

12.11. Выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц.

12.12. Наличие утвержденного в установленном порядке положения о взаимоотношениях субъекта энергетики с соответствующим органом оперативно-диспетчерского управления и другой документации, необходимой для осуществления субъектом электроэнергетики оперативного управления эксплуатируемым оборудованием.

13. Кроме того, к дополнительным условиям относятся:

13.1. Для тепловых электростанций и котельных, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима работы электростанций, котельных и тепловых сетей;

- выполнение планов ликвидации ограничений тепловой и электрической мощности электростанций, имеющих срок окончания 15 ноября текущего года;

- готовность электростанций ОАО "РАО "ЕЭС России" к участию в общем первичном регулировании частоты или выполнение плана мероприятий по обеспечению участия каждого турбо- и гидроагрегата, энергоблока в первичном регулировании частоты;

- наличие и выполнение сетевого графика работ по обеспечению участия выделенных энергоблоков электростанций в нормированном первичном регулировании частоты электрического тока в порядке, установленном ОАО "РАО "ЕЭС России";

- отсутствие невыполненных в согласованные (установленные) сроки мероприятий, разработанных и утвержденных по результатам проводимых обследований гидротехнических сооружений;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

13.2. Для организаций, эксплуатирующих электрические сети, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- готовность к работе схем плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи;

- обеспеченность оперативно-выездных и линейных бригад транспортными средствами и средствами связи;

- своевременное проведение испытаний оборудования электрических сетей в объеме и сроки, предусмотренные нормативными документами;

- отсутствие фактов эксплуатации электрооборудования, устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики и связи с отклонениями от требований нормативно-технической и распорядительной документации;

- наличие на подстанциях перечней сложных переключений в электрических схемах и соответствующих им типовых бланков (программ);

- обеспечение выполнения и соблюдения требований нормативно-технической и распорядительной документации по предупреждению поломок опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110-220 кВ;

- готовность к вводу в действие ограничений режима потребления электрической энергии для предотвращения угрозы нарушения устойчивости режима работы Единой энергетической системы России и предотвращения развития общесистемной аварии;

- готовность к выполнению совместно с энергоснабжающими организациями заданий по объемам подключения потребителей к АЧР (автоматике частотной разгрузки), САОН (специальной автоматике ограничения нагрузки), графикам ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) с учетом прогнозируемой нагрузки в отопительном сезоне.

13.3. Для электро- и теплоснабжающих организаций муниципальных образований:

- соответствие мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей присоединенным нагрузкам по каждой системе теплоснабжения;

- наличие утвержденных (согласованных) органами местного самоуправления графиков ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие утвержденных органами местного самоуправления (или органами управления ЖКХ) расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов;

- наличие распорядительного документа, устанавливающего порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также служб ЖКХ и других органов.

13.4. Для оперативно-диспетчерского управления, осуществляемого организациями электроэнергетики независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- наличие и соответствие установленным требованиям документов, определяющих порядок осуществления оперативно-диспетчерского управления, действия персонала по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, включая действия при превышении максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях электрической сети;

- готовность ОИК (оперативно-информационного комплекса) к постоянному функционированию и действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных условиях;

- наличие и полнота перечней оборудования и устройств АСДУ (автоматизированной системы диспетчерского управления), РЗА (релейной защиты и автоматики), ПА (противоаварийной автоматики) и САР (системы автоматического регулирования), находящихся в оперативном управлении и ведении соответствующего диспетчера;

- наличие заданий, согласований и выдачи параметров настройки устройств РЗ и ПА оборудования, находящихся в оперативном диспетчерском управлении и ведении;

- наличие заданий энергоснабжающим организациям и крупным потребителям по расчетным объемам АЧР, САОН, графикам ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности);

- обеспечение в предприятиях электрических сетей - филиалах АО-энерго оперативно-диспетчерского управления линиями электропередачи и энергетическими объектами, находящимися на балансе АО-энерго.

14. Все организации, участвующие в электро- и теплоснабжении жилых и общественных зданий, кроме ГУП "ТЭК СПб", ЗАО "Лентеплоснаб", ООО "Петербургтеплоэнерго", ОАО "НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова", ООО "Обуховоэнерго", ООО "Ижора-Энергосбыт", получают паспорта готовности к работе в отопительном сезоне по форме приложения 14, подписанные всеми членами комиссии, и представляют копии паспортов и актов проверки готовности до 25 октября в администрацию района Санкт-Петербурга по месту нахождения объекта.

15. Администрации районов Санкт-Петербурга представляют копии паспортов и актов проверки готовности электро- и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории района, в КЭиИО (отдел Городской МВК) до 29 октября.

16. ГУП "ТЭК СПб", ЗАО "Лентеплоснаб", ООО "Петербургтеплоэнерго", ОАО "НПО ЦКТИ им. И.И.Ползунова", ООО "Обуховоэнерго", ООО "Ижора-Энергосбыт" получают паспорта готовности к работе в отопительном сезоне по форме приложения 14 и представляют в КЭиИО (отдел Городской МВК) копии паспортов и актов проверки готовности до 29 октября; а филиал "Невский" ОАО "ТГК-1" и ОАО "Ленэнерго" - до 15 ноября текущего года.

17. При нарушении организацией в течение отопительного сезона основных или дополнительных условий выдачи паспорта готовности, при неустранении в согласованный комиссией срок недостатков, указанных в приложении к акту готовности, выданный паспорт аннулируется по решению лица, назначившего комиссию по проверке готовности организации к работе в отопительном сезоне.

18. По итогам прохождения отопительного сезона (после 31 марта) электро- и теплоснабжающие организации (предприятия, подразделения, организации), а также их вышестоящие и управляющие организации издают приказы, дающие оценку результатов прохождения отопительного сезона и утверждающие планы подготовки своих хозяйств к предстоящему отопительному сезону, с представлением их в КЭиИО (отдел Городской МВК).

19. По результатам подготовки и прохождения отопительного сезона Городская МВК определяет перечень объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих обязательной проверке готовности к предстоящему отопительному сезону контролирующими организациями (Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга и Ростехнадзором по Санкт-Петербургу).

## Приложение 10

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

АКТ ОТ __________ N ____

О ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ

Наименование объекта ________________________________________________

Адрес объекта: ______________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

_____________________________________________________________________

(наименование теплоснабжающей организации, должность, фамилия)

Ответственный  за  исправное  состояние  и  безопасную   эксплуатацию

тепловых энергоустановок ____________________________________________

(должность, фамилия)

произвели  проверку  готовности  объекта   к   отопительному   сезону

200__ года

При осмотре и испытании выявлено следующее:

1. По системе центрального отопления

Дата ___________________________

Системы центрального отопления  выдержали  опрессовку  на _____ ати и

промыты до  осветления гидропневматическим (гидравлическим) способом,

вид промывки подчеркнуть.

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

Ответственный  за  исправное  состояние  и  безопасную   эксплуатацию

тепловых энергоустановок ____________________________________________

2. По теплоцентру

Дата ___________________________

Теплоцентр (элеваторный узел) выдержал опрессовку на ___ ати и промыт

до  осветления  гидропневматическим  (гидравлическим)  способом.  Вид

промывки подчеркнуть.

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

Ответственный  за  исправное  состояние  и  безопасную   эксплуатацию

тепловых энергоустановок ____________________________________________

3. По вводу

Дата ___________________________

Тепловой ввод (прямая и обратная трубы) на участке от _______________

до ______________ выдержали опрессовку на ___________________ ати.

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

Ответственный  за  исправное  состояние  и  безопасную   эксплуатацию

тепловых энергоустановок ____________________________________________

IV. По водоподогревателям

Дата ___________________________

Водоподогреватели N ___________ выдержали опрессовку на ______ ати.

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

Ответственный  за  исправное  состояние  и  безопасную   эксплуатацию

тепловых энергоустановок ____________________________________________

V. Выводы

1. Система центрального отопления, тепловой пункт  (ЦТП)  и  тепловой

ввод испытания выдержали.

2. Установка элеваторов, сопел и ограниченных диафрагм  соответствует

расчету.

3. Состояние  тепловой  изоляции  на  трубопроводах  местной  системы

удовлетворительное.

4. Состояние помещения теплового пункта (ЦТП) - удовлетворительное.

5. Тепловые пункты оборудованы КИПиА согласно проекту.

6. Паспорт на тепловой пункт (ЦТП), вывешенные схемы и инструкции для

обслуживающего   персонала   соответствуют   фактическому   состоянию

оборудования.

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

Ответственный  за  исправное  состояние  и  безопасную   эксплуатацию

тепловых энергоустановок ____________________________________________

VI. Замечания по предписанию от _______________

а) Выполнено: _______________________________________________________

б) Не выполнено: ____________________________________________________

Абоненту предлагается выполнить:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

Отметка об устранении замечаний:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

VII. Заключение

Считать  объект  допущенным  к  эксплуатации  в  отопительном  сезоне

200__/200__ г.

Ответственный представитель теплоснабжающей организации _____________

_____________________________________

М.П.

Дата ______________________

Примечания:

-   допускается   проводить   приемку  объекта  на  готовность  к

эксплуатации в отопительном сезоне поэтапно по отдельным системам;

- акт заверяется печатью теплоснабжающей организации.

## Приложение 11

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург                       район__________________________

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ 20____/20____ Г.

Адрес: ______________________________________________________________

Принадлежность объекта_______________________________________________

I. Общие сведения

1. Назначение       объекта           (жилое,           промышленное,

ремонтно-эксплуатационное, административное и др.) __________________

2. Год постройки ______________ год капитального ремонта ____________

3. Характеристика объекта:

износ в % ________ этажность _____________ подъездов _____________

количество квартир __________________________________________(шт.)

общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи _________ (кв. м)

общая полезная площадь объекта ___________________________ (кв. м)

жилая площадь ____________________________________________ (кв. м)

нежилая площадь _____________________________________, в том числе

под производственные нужды _______________________________ (кв. м)

4. Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тепловой пункт |  |  |
| Водомерный узел |  |  |
| Тепловой ввод |  |  |
| Водопроводный ввод |  |  |
| Электрический ввод |  |  |
| Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| Лифты |  |  |

5. Источники:

теплоснабжения ____________________ газоснабжения ___________________

электроснабжения ____________________________________________________

II. Результаты эксплуатации

в прошедшем отопительном сезоне 20____/20____г.

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. Объемы выполненных работ по подготовке

к отопительному сезону 20__/20__ г.

| N п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану | Фактически выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | кв. м |  |  |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия | кв. м |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, венти- ляционных коробов и камер, расширительных баков | пог. м |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: | - |  |  |
|  | ремонт и покраска | кв. м |  |  |
|  | герметизация швов | пог. м |  |  |
|  | ремонт водосточных труб | шт. |  |  |
|  | утепление оконных проемов | шт. |  |  |
|  | утепление дверных проемов | шт. |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов | пог. м |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводя- щих устройств | пог. м |  |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых тер- риторий, в том числе: | кв. м |  |  |
|  | отмосток | шт. |  |  |
|  | приямков | шт. |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудова- ния, в том числе: | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | - |  |  |
|  |  | радиаторов | секц. |  |  |
|  |  | трубопроводов | пог. м |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. |  |  |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | - |  |  |
|  |  | трубопроводов | пог. м |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. |  |  |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | пог. м |  |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. |  |  |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | пог. м |  |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. |  |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | пог. м |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | пог. м |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. |  |  |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: | - |  |  |
|  | песко-соляной смесью и хим- реагентами | т |  |  |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории | шт. |  |  |
| 8. | Другие работы: | - |  |  |

IV. Результаты проверки готовности к эксплуатации

в отопительном сезоне 20___/20___ г.

1. Работы  по  профилактике  и ремонту внутридомовых систем выполнены

согласно плану.

2. Количество   отопительных   приборов   и    поверхности    нагрева

соответствует проекту.

3. Состояние  утепления  отапливаемых  помещений (чердаки, лестничные

клетки, подвалы), внутренней разводки - удовлетворительное.

С учетом выполненных работ и на основании следующих прилагаемых к

паспорту обязательных документов:

1.  Акт  проверки  готовности  объекта теплоснабжающей организацией к

эксплуатации в отопительном сезоне от _____ 20___ г. N ____

2.  Акт  проверки  готовности  объекта водоснабжения к эксплуатации в

отопительном сезоне от _____ 20___ г. N ____

3.  Акт  (справка)  газораспределительной организации, подтверждающий

готовность   объекта   к   эксплуатации   в  отопительном  сезоне  от

_____ 20___ г. N ____

4. Акт (справка) Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС

России  по  Санкт-Петербургу,  подтверждающий  готовность  объекта  к

эксплуатации в отопительном сезоне от _____20___ г. N ____

Вывод: ______________________________________________________________

(указывается готовность к эксплуатации в отопительном сезоне)

Ответственный   руководитель    (обслуживающего    предприятия    или

собственника здания) ________________________________________________

(наименование организации)

___________________________  _________________  ______________

(должность)               (Ф.И.О.)         (подпись)

"___"_________ 20____ г.                                         М.П.

Директор (заместитель) ГУ "Жилищное агентство"

___________________________  _________________  ______________

(должность)               (Ф.И.О.)         (подпись)

"___"_________ 20____ г.                                         М.П.

Паспорт с обязательными приложениями предъявлен <*>:

представитель Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга

___________________________  ___________________  ________________

(должность)                 (Ф.И.О.)           (подпись)

"___"_________ 20____ г.

Примечания:

- паспорт    готовности   заверяется    печатью    собственника   или

обслуживающей организации;

- <*> для объектов жилищно-коммунального назначения

## Приложение 12

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

____________________________

"____" _____________ 200__г.

АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МАЗУТНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ

В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ 200__/200__ Г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  ответственный  руководитель  теплоснабжающей

организации ________________________,  начальник  котельной  (мастер)

_______________, инспектор Ростехнадзора __________________ произвели

проверку  готовности  мазутного  хозяйства  котельной к отопительному

сезону.

Проверкой установлено:

1. Количество мазута (по емкостям): _________________________________

_____________________________________________________________________

Общий запас мазута составляет _______ тонн или _____% от необходимого

резерва на расчетный период для работы котельной.

2. Укомплектованность котлов форсунками для сжигания мазута: ________

_____________________________________________________________________

3.  Проведена  опрессовка  оборудования  (мазутопроводы, паропроводы,

мазутные подогреватели и др.).

4.   Проведена   проверка:  состояния  здания  мазутонасосной,  камер

управления   емкостей   хранения   мазута,  приямков  мазутонасосной,

отопления,  канализации, исправности сигнализаторов аварийного уровня

в мазутных резервуарах, приборов КИПиА.

5.  Проведен  осмотр  и планово-предупредительный ремонт оборудования

мазутного   хозяйства  (ревизия  запорной  и  регулирующей  арматуры,

насосов, мазутных подогревателей и фильтров и т.п.) в межотопительный

период 200__/200__ г.

6.  Проведено  техническое опробование топливного хозяйства (мазутные

насосы опробованы фактическим включением).

Выводы:______________________________________________________________

(готовность к работе в отопительном сезоне)

Ответственный руководитель

теплоснабжающей организации ______________       ____________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Начальник котельной (мастер) _____________       ____________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Представитель Ростехнадзора ______________       ____________________

(по согласованию)              (подпись)                (Ф.И.О.)

## Приложение 13

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ 200___ / 200__ Г.

Санкт-Петербург                         "____"____________________ г.

Комиссия,  назначенная   приказом   (постановлением,   распоряжением)

_____________________________________________________________________

(наименование организации, выпустившей приказ

(постановление, распоряжение)

от ______ N ____ на основании Положения об оценке готовности электро-

и  теплоснабжающих   организаций  к  работе  в  осенне-зимний  период

с ____________ по ____________ провела проверку

_____________________________________________________________________

(наименование организации)

и установила_________________________________________________________

(указывается выполнение или невыполнение условий

_____________________________________________________________________

готовности к работе в отопительном сезоне)

Вывод: ______________________________________________________________

Председатель комиссии ________________ _____________ ________________

(должность)      (подпись)    (фамилия, И.О.)

Зам. пред. комиссии   ________________ _____________ ________________

(должность)      (подпись)    (фамилия, И.О.)

Члены комиссии:

_________________                      ______________________________

(должность)                              (подпись)    (фамилия, И.О.)

_________________                      ______________________________

(должность)                              (подпись)    (фамилия, И.О.)

_________________                      ______________________________

(должность)                              (подпись)    (фамилия, И.О.)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

____________________________________   ______________________________

(должность руководителя организации)     (подпись)    (фамилия, И.О.)

## Приложение 14

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРО- (ИЛИ ТЕПЛО-) СНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                   │

│                                                                   │

│                              ПАСПОРТ                              │

│                                                                   │

│    готовности к работе в отопительном сезоне ______/______ г.     │

│                                                                   │

│   Выдан ______________________________________________________    │

│                 (полное наименование организации)                 │

│                                                                   │

│   на основании акта проверки готовности от ________ N ________    │

│                                                                   │

│ ____________________________________  _________  _______________  │

│ (должность руководителя организации)  (подпись)  (фамилия, И.О.)  │

│                                                                   │

│                                                                   │

│                               М.П.                                │

│                                                                   │

│                                                                   │

│                                                                   │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Паспорт готовности заверяется печатью организации, назначившей комиссию.

## Приложение 15

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

(в ред. Протокола Городской МВК от 25.04.2008 N 10)

СПРАВКА

О ВКЛЮЧЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗДАНИЙ

В _______________ РАЙОНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА _________ 200__ Г.

| Назначение зданий | Здания, отапливаемые от ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" | Здания, отапливаемые от котельных ГУП "ТЭК СПб", ЗАО "Лентеп- лоснаб" ООО "Петербург- теплоэнерго" | Здания, отапливаемые от ведомственных котельных и ТЭЦ | Всего зданий по району |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | подкл. | всего | подкл. | всего | подкл. | всего | подкл. |
| Жи- лые зда- ния | 1. Всего по договору с ГУЖА, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Государственного (без ЖСК, ЖК, ТСЖ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. ЖСК, ЖК, ТСЖ на обслуживании организаций по договору с ГУЖА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Многоквартирные, управление которыми осуществляют управляющие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ЖСК, ЖК, ТСЖ на самообслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Жилищный фонд, находящийся в хоз. ведении (оперативном управлении) гос. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Здания ГПРЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Здания ДСО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лечебные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебные заведения (ВУЗ, техникум, ПУ и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- В п. 4 раздела "жилые здания" указывается количество домов ведомственной принадлежности различной формы собственности (без ЖСК, ЖК, ТСЖ), не на обслуживании организаций по договору с ГУ "ЖА", в том числе здания ведомств и общежития ведомств.

- Прочие общественные здания включают здания и помещения учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и социального обслуживания населения, сервисного обслуживания населения, культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов, помещения для временного пребывания (гостиницы, мотели, санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма, круглогодичные лагеря, общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов).

- В графах ведется учет отдельно стоящих зданий.

Включение источников теплоснабжения

| Источники теплоснабжения | Количество, ед. | Включено, ед. |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" |  |  |
| Котельные ГУП "ТЭК СПб", ЗАО "Лентеплоснаб", ООО "Петербургтеплоэнерго" |  |  |
| Ведомственные котельные и ТЭЦ |  |  |
| ВСЕГО |  |  |

Ответственный руководитель ________________

Исполнитель, тел.

## Приложение 16

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

(в ред. Протокола Городской МВК от 25.04.2008 N 10)

СПРАВКА

О ВКЛЮЧЕНИИ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ И ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗДАНИЙ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА _________________

| Район | Кол-во источников теплоснабжения | Жилые здания, в т.ч. общежития | Детские учреждения | Лечебные учреждения | Школы | Учебные заведения | Прочие общественные здания | Общее количество зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | вкл. | всего | подкл. | всего | подкл. | всего | подкл. | всего | подкл. | всего | подкл. | всего | подкл. | всего | подкл. |
| Адмиралтейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Василеостровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборгский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колпинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красногвардейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красносельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кронштадтский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курортный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Московский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Невский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петроградский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петродворцовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приморский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пушкинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрунзенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Прочие общественные здания включают здания и помещения учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и социального обслуживания населения, сервисного обслуживания населения, культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов, помещения для временного пребывания (гостиницы, мотели, санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма, круглогодичные лагеря, общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов).

- В графах ведется учет отдельно стоящих зданий.

Ответственный руководитель ________________

Исполнитель, тел.

## Приложение 17

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

### НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ЧАС)

Табл. 1

| N п/п | Этапы работы | Диаметры труб, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 57-219 | 273-426 | 529-720 | 820-920 | 1020-1420 |
| 1. | Отключение дефектного участка, ограждение, вызов ГАИ при необ- ходимости | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | Откачка воды из затопленных камер, шахт, каналов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | Вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5. | Вырезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| 6. | Подготовка участка под укладку новой трубы | - | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| 7. | Установка новой трубы и сварка стыков | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| 8. | Заполнение отключенного участка, восстановление теплоснабжения потребителей | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Итого | 8 | 13 | 20 | 24 | 30 |

Примечания:

1. При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в нормативные сроки ликвидации повреждений вводится коэффициент 1,3.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в приложении 16 таблица 2 отсутствует, имеется в виду таблица 2 приложения 17.

2. Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на участках тепловых сетей при ликвидации повреждений указаны в таблице 2 приложения 16.

### НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ

ВЫПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

НА УЧАСТКАХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ (ЧАС)

Табл. 2

| N п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Единица измерения | Затраты труда бригадой в час при диаметре: (трубы, арматуры, компенсатора, заглушки) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 159 мм | 219-426 мм | 529-1020 мм |
| 1. | Замена щитовой неподвижной опоры | 1 опора | 3,9 | 6,2 | 14 |
| 2. | Замена компенсатора саль- никового, сильфонного | 1 компл. | 4,2 | 7,9 | 18,7 |
| 3. | Замена компенсатора П-образного | то же | 2,4 | 2,5 | - |
| 4. | Замена арматуры | 1 шт. | 4 | 12 | 12,5/33 |
| 5. | Замена металлоконструкций в камерах, тоннелях | 1 тн констр. | 8,5 | 8,5 | 17 |
| 6. | Установка и снятие заглушек | 1 загл. | 1,2 | 3,5 | 4,5 |
| 7. | Ручная шурфовка электри- ческих кабелей | 1 шт. | 2 | 2 | 2 |

Примечание.

В п. 4 в числителе - время в час. без снятия перекрытия камеры, в знаменателе - с учетом всех строительно-монтажных работ.

### НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ (ЧАС)

Табл. 3

| N п/п | Этапы работы | Диаметры труб, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50-350 | 400-600 | 700-900 | 1000-1400 |
|  |  | Спай, свар- ной шов, пере- лом, тре- щина | За- мена тру- бы | Спай, свар- ной шов, пере- лом, тре- щина | За- мена тру- бы | Спай, свар- ной шов, пере- лом, тре- щина | За- мена тру- бы | Спай, свар- ной шов, пере- лом, тре- щина | За- мена трубы |
| 1. | Открытие трубопровода | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Выполнение всего комплекса земляных работ (вскрытие дорожного покрытия, раз- работка грунта экскавато- ром, вручную, крепление стенок котлована) | 1,5 | 9,0 | 2,6 | 13,8 | 4,5 | 21,3 | 4,9 | 28,4 |
| 3. | Работы по ликвидации аварии | 0,6 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 |
| 4. | Водоотлив из котлована | - | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 4,9 | 1,0 | 7,8 |
| 5. | Выполнение всего комплекса земляных работ по обратной засыпке трубопровода (засыпка пазух вручную, засыпка пазух экскавато- ром, трамбовка) | 0,5 | 3,2 | 1,0 | 5,8 | 1,7 | 9,9 | 1,9 | 19,3 |
| 6. | Промывка и дезинфекция трубопровода | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 |
| 7. | Отбор проб и получение результатов анализа |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |
| 8. | Закрытие аварийного участ- ка трубопровода | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Итого | 9,1 | 49,2 | 13,0 | 59,3 | 18,7 | 79,1 | 25,7 | 104,5 |

Примечания:

1. При закрытии аварийного участка трубопровода: коэффициент 1,2 применяется при закрытии более 4 ед. арматуры, коэффициент 1,5 применяется при отогреве задвижек.

2. При выполнении земляных работ экскаватором коэффициент 1,2 применяется при глубине заложения трубы более 3 метров.

3. При выполнении шурфовки коммуникаций вручную применяется коэффициент 1,2.

4. При замене железобетонных труб применяется коэффициент 1,5.

## Приложение 18

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

### НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ

ЛИКВИДАЦИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АВАРИЙНОГО ХАРАКТЕРА

НА ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

(СТОЯК С ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА ОТ 20 ДО 40 ММ)

Табл. 1

┌───┬────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┐

│ N │Шифр номера │               Этапы работ              │  Норма   │

│п/п│ норматива  │                                        │ времени, │

│   │            │                                        │   час.   │

├───┼────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 1.│Ср. статист.│Проезд к месту аварии                   │  0,50    │

├───┼────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 2.│  МР ЦНИС   │Осмотр трубопровода с отметкой дефектных│  0,031   │

│   │  Прил. 2,  │мест                                    │          │

│   │ п. 1.14.2  │                                        │          │

│   │  (прим.)   │                                        │          │

├───┼────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 3.│  ФСН ТЭР   │Отключение стояка,  спуск воды из стояка│          │

│   │   31-045   │через спускной кран:                    │          │

│   │            │для систем с нижней разводкой           │  0,25    │

│   │            │для систем с верхней разводкой          │  0,20    │

├───┼────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 4.│  МР ЦНИС   │Отсоединение или вырезка дефектного уча-│          │

│   │  Прил. 2,  │стка трубопровода, установка нового уча-│          │

│   │  п. 1.1    │стка трубопровода:                      │          │

│   │            │на сварке                               │  2,25    │

│   │            │на резьбе                               │  2,41    │

├───┼────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 5.│  ФСН ТЭР   │Заполнение  стояка,  осмотр отремонтиро-│          │

│   │   31-044   │ванного участка  при заполнении  системы│          │

│   │  (прим.)   │водой:                                  │          │

│   │            │с нижней разводкой                      │  0,308   │

│   │            │с верхней разводкой                     │  0,20    │

├───┼────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 6.│  МР ЦНИС   │Проверка на прогрев с регулировкой      │  0,25    │

│   │  Прил. 2,  │                                        │          │

│   │ п. 1.14.4  │                                        │          │

│   │   (прим.)  │                                        │          │

├───┼────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   │ИТОГО:      │для систем с нижней разводкой           │3,749 час.│

│   │            │для систем с верхней разводкой          │3,591 час.│

└───┴────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────┘

Примечания:

1. Нормами предусмотрена смена участка трубопровода длиной до 1 м. На смену каждого следующего метра трубопровода на работы по п. 4 к норме времени применять на к = 1,05, на резьбе - на к = 1,2.

2. В случае закрытой прокладки стояков центрального отопления следует увеличивать норму времени по п. 4 на пробивку борозд в бетонных конструкциях на 0,39 час. в кирпичных конструкциях - на 0,22 час.

### НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ

ЛИКВИДАЦИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АВАРИЙНОГО ХАРАКТЕРА

НА ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

(ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР)

Табл. 2

┌───┬───────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┐

│ N │Шифр номера│             Этапы работ               │  Норма   │

│п/п│ норматива │                                       │ времени, │

│   │           │                                       │   час.   │

├───┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 1.│    Ср.    │Проезд к месту аварии                  │  0,50    │

│   │ статистич.│                                       │          │

├───┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 2.│  МР ЦНИС  │Осмотр отопительного прибора с отметкой│  0,031   │

│   │  Прил. 2, │дефектных мест                         │          │

│   │ п. 1.14.2 │                                       │          │

│   │  (прим.)  │                                       │          │

├───┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 3.│  ФСН ТЭР  │Отключение стояка, спуск воды из стояка│          │

│   │  31-045   │через спускной кран:                   │          │

│   │           │для систем с нижней разводкой          │  0,25    │

│   │           │для систем с верхней разводкой         │  0,20    │

├───┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 4.│  МР ЦНИС  │Отсоединение радиаторного блока от тру-│  1,1     │

│   │  Прил. 2, │бопровода,  снятие  радиаторного  блока│          │

│   │   п. 1.3  │(до 80 кг),  установка  нового  блока с│          │

│   │           │присоединением его к трубопроводу      │          │

├───┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 5.│  ФСН ТЭР  │Заполнение стояка,  осмотр отремонтиро-│          │

│   │  31-044   │ванного  прибора при заполнении системы│          │

│   │  (прим.)  │водой:                                 │          │

│   │           │с нижней разводкой                     │  0,308   │

│   │           │с верхней разводкой                    │  0,20    │

├───┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 6.│  МР ЦНИС  │Проверка на прогрев с регулировкой     │  0,25    │

│   │  Прил. 2, │                                       │          │

│   │ п. 1.14.4 │                                       │          │

│   │   (прим.) │                                       │          │

├───┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┤

│   │ИТОГО:     │для систем с нижней разводкой          │2,439 час.│

│   │           │для систем с верхней разводкой         │2,281 час.│

└───┴───────────┴───────────────────────────────────────┴──────────┘

### НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ

ЛИКВИДАЦИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АВАРИЙНОГО ХАРАКТЕРА

НА ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

(ПОДАЮЩИЙ ИЛИ ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД СИСТЕМЫ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА

ОТ 50 ДО 100 ММ)

Табл. 3

┌───┬──────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┐

│ N │ Шифр номера  │            Этапы работ               │  Норма   │

│п/п│  норматива   │                                      │ времени, │

│   │              │                                      │   час.   │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 1.│Ср. статистич.│Проезд к месту аварии                 │  0,50    │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 2.│   ФСН ТЭР    │Закрытие  прямой и обратной  "домовых"│ 0,47 <*> │

│   │    31-042    │задвижек в тепловом пункте, спуск воды│          │

│   │              │из системы центрального отопления     │          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 3.│   ФСН ТЭР    │Откачка воды из подвала               │  0,50    │

│   │  31-055 ФСН  │                                      │          │

│   │  ТЭР 31-056  │                                      │          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 4.│Ср. статистич.│Проветривание помещения подвала       │  0,25    │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 5.│   ФСН ТЭР    │Проверка  помещения подвала на загазо-│  0,11    │

│   │    24-024    │ванность                              │          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 6.│   МР ЦНИС    │Очистка изоляции и осмотр трубопровода│  0,10    │

│   │   Прил. 2,   │с отметкой дефектных мест             │          │

│   │  п. 1.14.2   │                                      │          │

│   │   (прим.)    │                                      │          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 7.│   МР ЦНИС    │Вырезка дефектного участка трубопрово-│  2,5     │

│   │   Прил. 2,   │да с установкой  нового участка трубо-│          │

│   │   п. 1.1     │провода и сварка стыков               │          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 8.│   ФСН ТЭР    │Открытие обратной "домовой" задвижки в│ 0,308 <*>│

│   │31-044 (прим.)│тепловом  пункте и заполнение  системы│          │

│   │              │центрального отопления                │          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 9.│   МР ЦНИС    │Открытие  прямой  "домовой"  задвижки,│  0,56    │

│   │   Прил. 2,   │осмотр отремонтированного участка тру-│          │

│   │   п. 1.14.4  │бопровода  при заполнении  системы во-│          │

│   │   (прим.)    │дой, проверка  на прогрев с регулиров-│          │

│   │              │кой                                   │          │

├───┼──────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤

│   │ИТОГО:        │                                      │5,298 час.│

└───┴──────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────┘

Примечания:

1. Нормами предусмотрена смена участка трубопровода длиной до 1 м. На смену каждого следующего метра трубопровода на работы по п. 7 к норме времени применять к = 1,05.

2. При проведении работ в техническом подполье с высотой до 1,8 м к норме времени по п. 7 применять к = 1,2.

--------------------------------

<*> Норма времени на 1000 куб. м объема здания.

## Приложение 19

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

ГРАФИК СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ЗДАНИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (ДЛЯ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШИЙ ТЕМП ОСТЫВАНИЯ)

## Приложение 20

к Правилам подготовки

и проведения отопительного

сезона в Санкт-Петербурге

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Название документа

Положение о Городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона в Санкт-Петербурге, утверждено постановлением Прави- тельства Санкт-Петербурга от 30.08.2004 N 1458

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуата- ции электроустановок (с изменениями и дополнениями). ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00. Приказ Минэнерго России от 27.12.2000 N 163. Постановле- ние Минтруда России от 05.01.2001

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давле- нием (ПБ 03-576-03), утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 91, зарегистрированы Минюстом России 19.06.2003, рег. N 4776

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03), утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 88, зарегистрированы Минюстом России 18.06.2003, рег. N 4703

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03). Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 90, зарегистрировано Минюстом России 18.06.2003, рег. N 4719

Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электро- котельных (ПБ 10-575-03). Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 89, зарегистрировано Минюстом России 18.06.2003, рег. N 4705

Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-259- 03). Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 N 9, зарегистрировано Минюстом РФ 04.04.2003, рег. N 4376

Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей, утверждены Госэнергонадзором РФ от 07.05.1992, согласованы с Советом федерации независимых профсоюзов РФ письмом от 06.05.1992 (с измене- ниями от 25.12.1994 N 42-6/40-ЭТ)

Правила технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федера- ции, утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229, зарегистриро- ваны в Минюсте РФ 20.06.2003, рег. N 4799

Правила предоставления коммунальных услуг, утверждены постановлением Прави- тельства РФ от 26.09.1994 N 1099

О порядке предоставления коммунальных услуг - распоряжение мэра Санкт-Петер- бурга от 09.02.1996 N 102-р (с изменениями и дополнениями от 15.10.1996 N 292-р)

Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов (с изменениями на 13.10.1997), утверждены постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 N 1099, распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 09.02.1996 N 102-р "О порядке предоставления коммунальных услуг в Санкт-Петербурге"

Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснаб- жения и канализации, приказ Госстроя России от 30.12.1999 N 168

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждены поста- новлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170, зарегистрированы в Мин- юсте РФ 15.10.2003, рег. N 5176

Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ МДС 40-1.2000, постановление Правительства РФ от 12.02.1999 N 167

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003, рег. N 4145

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115, зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003, рег. N 4358

Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных про- изводственных объектах. РД 03-293-99. Постановление Госгортехнадзора России от 08.06.1999 N 40, зарегистрировано Минюстом России 02.07.1999, рег. N 1819

Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энер- госистем, электростанций, котельных и тепловых сетей. РД 34.20.801-2000

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утверждены приказом Минэнерго России от 20.06.2003 N 242

Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к ра- боте в осенне-зимний период, согласованной с Федеральной службой по экологи- ческому, технологическому и атомному надзору, Федеральным агентством по энергетике, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОАО "РАО "ЕЭС России" и утвержденное министром промышленности и энергетики РФ

Указания вице-губернатора Санкт-Петербурга - председателя Городской межведо- мственной комиссии, решения Городской межведомственной комиссии по подготов- ке и проведению отопительного сезона в Санкт-Петербурге, распоряжения и при- казы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, настоящие Правила и иные действующие законодательные и нормативно-правовые акты Российской Феде- рации и Санкт-Петербурга

Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем комму- нального теплоснабжения, утверждена приказом Госстроя России от 13.12.2000 N 285; согласована Минэнерго России от 02.10.2000 N 32-01-02/25

Санитарные правила и нормы СанПиН 4723-88 "Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения" (утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 15 ноября 1988 г.)

Организационно-методические рекомендации по подготовке и проведению отопи- тельного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утверждены приказом Госстроя России от 06.09.2003 N 203

Правила охраны газораспределительных сетей, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878

ГОСТ от 06.01.1999 N 30494-96. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АДС - аварийно-диспетчерская служба;

АО-энерго - открытое акционерное общество энергетики и электрификации;

АППЗ - автоматизированная противопожарная защита;

АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления;

АЧР - автоматика частотной загрузки;

ВУЗ - высшее учебное заведение;

ГАТИ - городская административно-техническая инспекция;

ГВС - горячее водоснабжение;

ГЖИ СПб - Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга;

ГИБДД - главная инспекция безопасности дорожного движения;

ГОУ НПО - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования;

ГОУ СПО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования;

ГОиЧС - Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга;

ГРО - газораспределительная организация;

ГРП - газораспределительный пункт;

ГРС - газораспределительная станция;

ГРУ - газораспределительная установка;

ГУВД - главное управление внутренних дел;

ГУ "ЖА" - государственное учреждение "Жилищное агентство";

ГУП - государственное унитарное предприятие;

ГУП "ТЭК СПб" - государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга";

ГУ "ТУ Госстроя в СЗФО РФ" - государственное учреждение "Территориальное управление Госстроя в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации";

ДСО - дирекция по содержанию общежитий;

ЖК - жилищный кооператив;

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖКС - жилкомсервис;

ЖСК - жилищно-строительный кооператив;

ЗАО - закрытое акционерное общество;

ИДС ГУ "АВС" (ЖК) - информационная диспетчерская служба государственное учреждение "Аварийно-восстановительная служба" Жилищного комитета;

ИЭК - инженерно-энергетический комплекс;

КИПиА - контрольно-измерительные приборы и автоматика;

КЭиИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению;

ЛВС - ленинградская высоковольтная сеть;

ЛКС - ленинградская кабельная сеть;

МВК - межведомственная комиссия по подготовке и проведению отопительного сезона в Санкт-Петербурге;

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям;

ОАО - открытое акционерное общество;

ОАО "НПО ЦКТИ" - открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова";

ОДО КЭиИО - оперативно-диспетчерский отдел Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;

ОДС - оперативно-диспетчерская служба;

ОЗП - осенне-зимний период;

ОИК - оперативно-информационный комплекс;

ООО - открытое общество с ограниченной ответственностью;

ПА - противоаварийная автоматика;

ПС - подстанция;

ПУ - профессиональное учреждение;

ПУЭ - правила устройства электроустановок;

РАО "ЕЭС России" - Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единые энергетические системы России";

РАТИ - районная административно-техническая инспекция;

РГУ - региональное государственное учреждение;

РЗА - релейная защита автоматики;

Ростехнадзор - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

РФ - Российская Федерация;

СанПиН - санитарные правила и нормы;

САОН - специальная автоматика ограничения нагрузки;

САР - система автоматического регулирования;

"СО-ЦДУ ЕЭС России" ОДУ Северо-Запада - "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы России", объединенное диспетчерское управление Северо-Запада;

СЭС - санитарно-эпидемиологическая станция;

ТГК - территориальная генерирующая компания;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ТЭЦ - тепловая электроцентраль;

ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие;

ХВС - холодное водоснабжение;

ЦДС - центральная диспетчерская служба;

ЦО - центральное отопление;

ЦРДС - центральная режимно-диспетчерская служба;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ЦУКС - центр управления кризисных ситуаций.